## Slide 1: ４節点四面体ひずみ平滑要素(SSE-T4) に基づく微圧縮大変形解析
大西 有希 （東京工業大学）

## Slide 2: 研究背景
実現したい内容:
「超」大変形問題を高精度かつ ロバストに解きたい．
複雑形状を四面体で解きたい．
微圧縮性が現れる材料も解きたい．
自動リメッシングも実現したい．
接触も扱いたい．
ゴム
プラスチック／ガラス
金属

## Slide 3: 既存手法の問題点（ABAQUSの要素）
四面体解析例 材料: neo-Hookean超弾性体,
四面体1次ハイブリッド要素(C3D4H)  体積ロッキングなし．
✗ 圧力振動（チェッカーボード）あり．
✗ せん断／コーナーロッキングあり．
四面体2次修正ハイブリッド要素(C3D10MH)
 せん断／体積ロッキングなし．
✗ 内挿の精度低下あり． ✗ 大変形で早期の収束困難あり．
節点数は ほぼ同じ
圧力
圧力

## Slide 4: 我々の手法（平滑化有限要素法：S-FEM）
四面体解析例 材料: neo-Hookean超弾性体,
F-barES-FEM-T4
 せん断・体積ロッキングなし．  コーナーロッキングも充分小さい．
 圧力振動は充分小さい．  偏差応力の精度も良好． ✗ 計算時間が長い．FEMと親和性なし．
メッシュは先程のC3D4Hと同じ．
ＦＥＭとの親和性を保ったまま今以上の改良は困難
メッシュは先程のC3D10MHと同じ．
SelectiveCS-FEM-T10
 せん断・体積ロッキングなし．
 圧力振動はある程度小さい．  コーナーロッキングもある程度小さい． ✗ 偏差応力に振動が現れる．  計算時間が短い．FEMと親和性あり．
高速化のアイデアなし

## Slide 5: ひずみ平滑要素（SSE）の登場
片持ち梁の曲げのMises応力分布比較 (3節点三角形メッシュ)
T. Jinsong et al., Euro. J. Mech. /A, v95, 2022.
応力分布が階段状で低精度． 実は，せん断ロッキングも 起こしている．
ひずみ/応力が要素内で 線形分布なので高精度．
せん断ロッキングなし．
ただし，
FEMとの親和性なし．
体積ロッキングあり
とりあえずゴム大変形に 拡張して性能を確認しよう！
Strain Smoothing Element
Edge Centered SSE

## Slide 6: 研究目的
４節点四面体(T4)メッシュを用いた ひずみ平滑要素(SSE)を ゴム大変形に拡張してみる
発表目次：
手法：ES-FEM，SSE，EC-SSE，および提案手法の 定式化概要の紹介
結果と考察：解析例の紹介
まとめ

## Slide 7: 手法 ES-FEM，SSE，EC-SSE，および提案手法の定式化概要の紹介

## Slide 8: ES-FEM-T3の定式化概要
各セルのを通常のFEMと同様に作る．
各セルのを周囲のエッジに要素体積を重みとして配り， エッジで平均化してを作る．
エッジの平滑化領域の量として歪み・応力・節点内力を計算する．
積分点が 各エッジ中心に あるイメージ
ひずみ/応力は 平滑化領域内で一定
三角形/四面体メッシュで せん断ロッキングを 回避できる．

## Slide 9: SSE-T3の定式化概要
ES-FEMと同じ手順で各エッジのを作る．
は各エッジ平滑化領域内で一定だと考える．
をセル内の３ガウス点で平均化してを作る．
を用いて歪み・応力を計算し，三角形２次要素と同様に ガウスの３点積分で節点内力を計算する．
ひずみ平滑化を ２回行って 積分点で応力を 評価・積分する．
三角形/四面体メッシュで せん断ロッキングを 回避できる上に， ひずみ/応力の メッシュ収束が速い．
ひずみは 各セル内で線形

## Slide 10: EC-SSE-T3の定式化概要
ES-FEMと同じ手順で各エッジのを作る．
は各エッジ中心の物で，各セル内で線形分布だと考える．
をセル内の３ガウス点へと外挿してを作る．
を用いて歪み・応力を計算し，三角形２次要素と同様に ガウスの３点積分で節点内力を計算する．
三角形/四面体メッシュで せん断ロッキングを 回避できる上に， ひずみ/応力の メッシュ収束が更に速い．
ひずみは 各セル内で線形 かつ エッジ中心で連続
ひずみ平滑化を ２回行って 積分点で応力を 評価・積分する．

## Slide 11: 定式化の違い
各定式化のひずみ分布
FEMとES-FEMはひずみが区分一定で， 区分が異なる．
SSEとEC-SSEはひずみが区分線形で， 連続性の有無が異なる．
FEM
ES-FEM
EC-SSE
SSE
計算時間を度外視すれば， EC-SSEはT3/T4メッシュで 高精度なひずみ/応力が期待できる．

## Slide 12: EC-SSE-SRI-T3（提案手法）の定式化概要
微圧縮材の体積ロッキングに対応するため，EC-SSEにSRIを適用．
(1) EC-SSEによる 各積分点のひずみ計算
(2) セル内平均ひずみの計算
(5) 節点内力の計算
セル内平均
(3) 偏差応力の計算
(4) 静水圧応力の計算
選択的 低減積分 (SRI)
ちなみに，3次元四面体 の場合は，を セル内の4ガウス点へと 外挿してを作る．

## Slide 13: 結果と考察 解析例の紹介

## Slide 14: 片持ち梁の曲げ解析
概要
10 m x 1 m x 1 m の片持ち梁の先端に死荷重．
Neo-Hook超弾性体（）
先端の最終たわみが約6.5 mの大たわみ問題．
Dead Load
静的 陰解法

## Slide 15: 片持ち梁の曲げ解析
EC-SSE -SRI-T4 の解析結果 (Mises応力 分布)
静的 陰解法
滑らかなMises応力分布が得られており，体積ロッキングも回避できている．
節点変位・反力 にも問題なし （詳細略）

## Slide 16: 片持ち梁の曲げ解析
EC-SSE -SRI-T4 の解析結果 (圧力分布)
静的 陰解法
案の定，圧力チェッカーボーディングが起きてしまっている．

## Slide 17: 円柱の押込解析
概要
上面を面内拘束し軸方向に下向き強制変位．
Neo-Hook超弾性体（）
静的 陰解法

## Slide 18: 円柱の押込解析
EC-SSE -SRI-T4 の解析結果 (Mises応力 分布)
静的 陰解法
応力特異性を持つリム周辺を除き，Mises応力分布に問題はなく，実用上充分な大変形ロバスト性がある．
約43%圧縮 で収束困難

## Slide 19: 円柱の押込解析
EC-SSE -SRI-T4 の解析結果 (圧力分布)
静的 陰解法
案の定，圧力チェッカーボーディングが起きてしまっている．
約43%圧縮 で収束困難

## Slide 20: フィラー充填ゴムの引張解析
概要
1/8モデル
フィラー： Neo-Hook超弾性体（）
ゴム: Neo-Hook超弾性体（）
静的 陰解法

## Slide 21: フィラー充填ゴムの引張解析
EC-SSE -SRI-T4 の解析結果 (Mises応力 分布)
静的 陰解法
Mises応力分布に問題はなく，実用上充分な大変形ロバスト性がある．
約256%伸張 で収束困難

## Slide 22: フィラー充填ゴムの引張解析
EC-SSE -SRI-T4 の解析結果 (圧力分布)
静的 陰解法
案の定，ゴム部にのみ圧力チェッカーボーディングが起きてしまっている．
約256%伸張 で収束困難

## Slide 23: まとめ

## Slide 24: EC-SSE-SRI-T4のまとめ
2022年に提唱されたEC-SSE-T4の考え方を発展させ，選択的低減積分(SRI)を用いてゴム大変形に対応させたEC-SSE-SRI-T4を提案した．
複数回のひずみ平滑化により，大変形ロバスト性は実用上充分あり，疑似低エネルギーも無いことを確認した．
各フェイス中心でひずみが空間的に連続となることから，滑らかなMises応力が得られることを確認した．
SRIにより体積ロッキングは回避されたが，案の定，圧力チェッカーボーディングは発生した．
EC-SSE-T4は剛性マトリックスのバンド幅がFEM-T4の約７倍となり，計算時間が遅いのも欠点である．
現在はT10のセルをまたぐSRIに取り組んでいる．乞うご期待．
ご清聴ありがとう御座いました

## Slide 25: 付録

## Slide 26: SelectiveCS-FEM-T10の問題点
Mises応力などが空間的に 振動してしまう場合がある．
例）フィラー充填ゴムの引張解析
  フィラー（1/8球体）は鉄製
  ゴムは初期ポアソン比0.49
伸び約200％で収束困難．
大変形ロバスト性および変位・ 荷重・圧力の精度は優秀．
偏差応力・偏差ひずみ成分の 精度が課題．
ひずみ平滑要素 (Strain Smoothed Element: SSE)の考え方を導入して解決できないか？

## Slide 27: フィラー充填ゴムの引張解析
Selective CS-FEM-T10 の解析結果 （圧力分布）
伸び約200% で収束困難．
静的 陰解法