## Slide 1: 微圧縮材料に対する 次世代平滑化有限要素法(EC-SSE-SRI-T4)の 体積成分計算法の改良に関する試み
大西 有希 （東京科学大学 東京工業大学）

## Slide 2: 研究背景
実現したい内容
「超」大変形問題を 高精度かつロバストに解きたい．
複雑形状を四面体で解きたい．
微圧縮性が現れる材料も解きたい．
自動リメッシングも実現したい．
接触も扱いたい．
現状
精度・大変形ロバスト性・計算速度 の三拍子が揃った四面体定式化が 今だに確立されていない...
ゴム
プラスチック／ガラス
金属

## Slide 3: エッジ中心ひずみ平滑要素（EC-SSE）の可能性
片持ち梁の曲げのMises応力分布比較 (3節点三角形メッシュ)
T. Jinsong et al., Euro. J. Mech. /A, v95, 2022.
応力分布が階段状で低精度． 実は，せん断ロッキングも 起こしている．
ひずみ/応力が要素内で 線形分布なので高精度．
更にEC-SSEではひずみ/応力の連続性もある．
せん断ロッキングなし．
ただし，微圧縮だと
体積ロッキングあり．
圧力チェッカーあり．
昨年，ポアソン比0.49までのゴム大変形に 拡張してみた EC-SSE-SRI-T4
Strain Smoothing Element
Edge Centered SSE
詳細は後述
T3
次世代のS-FEM 「S-FEM 2.0」 と呼ぶにふさわしい 飛躍的進歩
ポアソン比は0.3

## Slide 4: EC-SSE-SRI-T4の性能
３次元片持梁の微圧縮大たわみ解析
課題 | 状況
精度 | せん断/体積ロッキングはないが，ポアソン比0.49でも圧力チェッカーボーディングを抑え切れてはいない．
大変形ロバスト性 | 問題なし．
計算時間 | FEM-T4の約7倍
圧力チェッカーボーディングがあると・・・
圧力だけでなく，の値も信用できなくなる．
特に大滑りの接触解析で接触不安定が起こる．
などの問題が生じる．
つまり，現状のEC-SSE-SRI-T4は 駄目とまでは言えないが 決定版の定式化と言うには弱い．

## Slide 5: 研究目的
ゴム大変形用の次世代平滑化有限要素法(EC-SSE-SRI-T4) に唯一残る圧力チェッカーボーディングの問題を低コストで抑制する 改良手法について検討を行う．
発表目次：
手法： EC-SSE-SRI-T4の定式化と改良手法の紹介
結果と考察：解析例の紹介 と 計算コストの考察
まとめ

## Slide 6: 手法 EC-SSE-SRI-T4の定式化と改良手法の紹介

## Slide 7: NS-FEMの定式化概要
下図のような3節点三角形メッシュがあるとする．
各セルのひずみ-変位マトリックスを通常のFEMと同様に作る．
各ノードにて周辺セルのを集め，集めた各セルの体積を重みとしてを平均化し， ノード平滑化領域のを作る．
を用いて各ノードのひずみ・応力・節点内力を計算する．
ガウス点が 各ノードに あるイメージ
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明します．
ひずみ分布は 各平滑化領域内で 一定
三角形/四面体メッシュで せん断・体積ロッキングを 回避できるが，
圧力チェッカーボーディングは 残存してしまう， 疑似低エネルギーモード （アワーグラスモードの類） が現れてしまう．
etc.

## Slide 8: ES-FEMの定式化概要
下図のような3節点三角形メッシュがあるとする．
各セルのひずみ-変位マトリックスを通常のFEMと同様に作る．
各エッジにて周辺セルのを集め，集めた各セルの体積を重みとしてを平均化し， エッジ平滑化領域のを作る．
を用いて各エッジのひずみ・応力・節点内力を計算する．
etc.
ガウス点が 各エッジ中心に あるイメージ
ひずみ分布は 各平滑化領域内で 一定
三角形/四面体メッシュで せん断ロッキングを 回避できるが，
体積ロッキングも 圧力チェッカーボーディングも 回避できない．
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明します．

## Slide 9: EC-SSEの定式化概要
ES-FEMと同じ手順で各エッジのを作る．
は各エッジ中心の物で，各セル内で線形分布だと考える．
をセル内の３ガウス点へと外挿してを作る．
を用いて各ガウス点のひずみ・応力を計算し，三角形２次要素と同様に ガウスの３点積分で節点内力を計算する．
三角形/四面体メッシュで せん断ロッキングを 回避できる上に， ひずみ/応力の メッシュ収束が極めて速い
ひずみ分布は 各セル内で線形 かつ エッジ中心で連続
ひずみ平滑化を ２回行って ガウス点で ひずみ/応力を 評価・積分する
体積ロッキングも 圧力チェッカーボーディングも 回避できない．
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明します．

## Slide 10: EC-SSE-SRIの定式化概要
微圧縮材料に対応するため，EC-SSEに選択的低減積分(SRI)を適用．
(1) EC-SSEによる 各ガウス点での偏差ひずみの計算
(3) NS-FEMによる 各節点での体積ひずみの計算
(5) 節点内力の組み立て
(2) 各ガウス点での偏差応力と その節点内力寄与の計算
(4) 各節点での静水圧応力と その節点内力寄与の計算
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明します．
偏差 成分
体積 成分
選択的低減積分 (SRI)
体積ロッキングの回避
せん断ロッキングの回避
せん断応力精度の向上
圧力チェッカーボーディング の残存
改良 不要
改良 必要

## Slide 11: 体積成分計算法の改良案２種
変位型FEMを保ったまま圧力チェッカーボーディングを低減できる改良案は次の２種.
【案１】 繰り返し平滑化
例：節点で平滑化(NS-FEM)の後，再度セルで平滑化を行い， セルで圧力を評価する．
デメリット：のバンド幅拡大による計算量の急増． （粒子法の影響半径を大きくするのと同等．）
【案２】 節点内力分配範囲の狭小化
←応力計算には平滑化後のを用いる一方，
←節点内力計算には平滑化前のを用いる．
デメリット：の対称性崩壊による動解析時のエネルギー発散．
（形式でなくなることにより対称性が失われる．）
本発表では【案１】の方針を採り， 節点から節点への平滑化を行う 「N2N平滑化」を試した．

## Slide 12: 体積成分の「N2N平滑化」の目論見
「C2N」のみ（＝従来のEC-SSE-SRI-T4）だと圧力チェッカーボーディングが残る．
「C2N→N2C」だと，C2Nと比べてほとんど改善しない．
「C2N→N2C→C2N」だと，C2Nより改善するが，影響半径が二回りも大きくなる．
「C2N→N2N」なら影響半径を一回りしか大きくせずに 圧力チェッカーボーディングの改善が見込めないか？
【お詫び】 今回実施した「C2N→N2N」（詳細は予稿に記載）は，C2N→N2C→C2Nと同様，影響半径を二回り大きくしていることが判明しました．従って，従来の２回繰り返し平滑化と比べて速度が改善しない定式化となっています．
C2N セルから節点へ分配する平滑化(=NS-FEM)
N2C 節点からセルへ分配する平滑化(=NS-FEM-1)

## Slide 13: 結果と考察 解析例の紹介 と 計算コストの考察

## Slide 14: 片持ち梁の曲げ解析
概要
10 m x 1 m x 1 m の片持ち梁の先端に死荷重．
Neo-Hook超弾性体（）
先端の最終たわみが約6.5 mの大たわみ問題．
Dead Load
静的 陰解法

## Slide 15: 片持ち梁の曲げ解析
Mises応力 解析結果 （最終状態）
静的 陰解法
EC-SSE-SRI-T4
改良版 EC-SSE-SRI-T4
両者に目立った違いなし．
節点変位・反力にも問題なし（詳細略）．

## Slide 16: 片持ち梁の曲げ解析
圧力 解析結果 （最終状態）
静的 陰解法
EC-SSE-SRI-T4
改良版 EC-SSE-SRI-T4
改良版の方が明らかに一段階滑らか．
しかし，改良版でもチェッカーボーディングを 完全に抑え込める訳ではない．

## Slide 17: 円柱の押込解析
概要
上面を面内拘束し軸方向に下向き強制変位．
Neo-Hook超弾性体（）
静的 陰解法

## Slide 18: 円柱の押込解析
EC-SSE-SRI-T4のMises応力解析結果
静的 陰解法
Mises応力分布に問題はなく大変形ロバスト性も程々
37％公称圧縮で収束困難

## Slide 19: 円柱の押込解析
圧力解析結果比較（終盤同時刻）
静的 陰解法
EC-SSE-SRI-T4
改良版 EC-SSE-SRI-T4
改良版の方が明らかに一段階滑らか．

## Slide 20: フィラー充填ゴムの引張解析
概要
1/8モデル
鉄フィラー： Neo-Hook超弾性体（）
ゴム: Neo-Hook超弾性体（）
静的 陰解法

## Slide 21: フィラー充填ゴムの引張解析
EC-SSE-SRI-T4の Mises応力解析結果
静的 陰解法
Mises応力分布に問題はなく，実用上充分な大変形ロバスト性がある．
221％公称引張 で収束困難

## Slide 22: フィラー充填ゴムの引張解析
圧力解析結果比較（中盤同時刻）
静的 陰解法
改良版はこの直後に収束困難に陥った．
多重平滑化の弊害による引張不安定か疑似低エネルギーモードの疑いあり．
EC-SSE-SRI-T4
改良版 EC-SSE-SRI-T4
これでは駄目．

## Slide 23: 計算時間に関する考察
陰解法の計算時間の大部分は剛性方程式を解くことに費やされるため， 剛性マトリックスのサイズが計算時間に直結する．
S-FEMファミリーは純粋な変位型の定式化なので， 剛性マトリックスの行数/列数（自由度の数）はFEM-T4と全く同じ．
要素をまたぐ歪み平滑化を繰り返す毎に剛性マトリックスのバンド幅は広がる．
定式化 | のバンド幅 | 対FEM-T4比
FEM-T4 | 約14節点3自由度 | 1 倍
FEM-T10 | 約28節点3自由度 | 約2倍
ES-FEM-T4 | 約45節点3自由度 | 約3倍
NS-FEM-T4 | 約60節点3自由度 | 約4倍
EC-SSE-T4, EC-SSE-T4-SRI | 約94節点3自由度 | 約7倍
今回の改良手法 | 約335節点3自由度 | 約24倍
定式化 |  | 対FEM-T4比
FEM-T4 |  | 1 倍
FEM-T10 |  | 約2倍
ES-FEM-T4 |  | 約3倍
NS-FEM-T4 |  | 約4倍
EC-SSE-T4, EC-SSE-T4-SRI |  | 約7倍
今回の改良手法 |  | 約24倍
従って，今回の改良手法は
同メッシュのFEM-T4の約24倍，
同メッシュのEC-SSE-SRI-T4の約3.6倍
もの計算時間がかかる．．．
これでは駄目．

## Slide 24: まとめ

## Slide 25: EC-SSE-SRI-T4の圧力チェッカーボーディングまとめ
ゴム大変形用の次世代平滑化有限要素法である「EC-SSE-SRI-T4」に対し，圧力チェッカーボーディングを低減させる手法について検討した．
ポアソン比0.49の微圧縮問題おいて，体積成分計算において節点での平滑化を２回行うことで圧力チェッカーボーディングがより強く抑制されることを確認した．
しかしながら，一部の解析例で強い引張部分に圧力不安定または疑似低エネルギーモードが生じ，大変形ロバスト性が低下するケースが見られた．
加えて，改良手法は同メッシュでの計算時間がFEM-T4の約24倍に増えるので，残念ながら低コストとは言い難い．
圧力チェッカーボーディングを抑えられる低コストな改良案をまだもう少し検討中．その後実用化に向かう予定．
ご清聴ありがとう御座いました．

## Slide 26
付録

## Slide 27: ブロックの圧力押込解析
概要
1/4モデル．
Arruda-Boyce超弾性体 ().
上面の1/4の領域に圧力を加えて押し込む．
Load
静的 陰解法

## Slide 28: ブロックの圧力押込解析
EC-SSE-SRI-T4のMises応力解析結果
静的 陰解法
Mises応力に大きな問題はなく 大変形ロバスト性も充分．

## Slide 29: ブロックの圧力押込解析
圧力解析結果比較（終盤同時刻）
静的 陰解法
改良版の方が全体的には滑らかだが， 最大引張部分にやや不安定性が見られる．
EC-SSE-SRI-T4
改良版 EC-SSE-SRI-T4