## Slide 1: 微圧縮大変形解析における2種の次世代四面体平滑化有限要素法 (EC-SSE-SRI-T4 および FC-SSE-SRI-T4) の性能比較
大西 有希 （東京科学大学）

## Slide 2: 研究背景
実現したい内容
「超」大変形問題をFEMで 高精度かつロバストに速く解きたい．
複雑形状を四面体で解きたい．
微圧縮性が現れる材料も解きたい．
自動リメッシングも実現したい．
接触も扱いたい．
現状
精度・大変形ロバスト性・計算速度 の三拍子が揃った四面体定式化が まだ確立されていない...
ゴム
プラスチック／ガラス
金属
精度の問題
せん断ロッキング 体積ロッキング 圧力チェッカーボーディング 節点反力振動 など

## Slide 3: エッジ中心ひずみ平滑要素（EC-SSE）の可能性
片持ち梁の曲げのMises応力分布比較 (3節点三角形メッシュ)
T. Jinsong et al., Euro. J. Mech. /A, v95, 2022.
応力分布が階段状で低精度． 実は，せん断ロッキングも 起こしている．
ひずみ/応力が要素内で 線形分布なので高精度．
更にEC-SSEではひずみ/応力の連続性もある．
せん断ロッキングなし．
ただし，微圧縮だと
体積ロッキングあり．
圧力チェッカーあり．
ポアソン比0.49までのゴム大変形に拡張したい！ 近年 EC-SSE-SRI-T4 を提唱．
Strain Smoothing Element
Edge Center-based SSE
詳細は後述
T3
次世代のS-FEM 「S-FEM 2.0」 と呼ぶにふさわしい 飛躍的進歩
ポアソン比は0.3

## Slide 4: EC-SSE-SRI-T4の性能
３次元片持梁の微圧縮大たわみ解析
定式化の３つのポイント（詳細は簡単に後述）：
  選択的低減積分(SRI)
  体積歪みの二重平滑
  非整合な静水圧応力積分
性能：
  圧力チェッカーボーディングを十分に低減．
  各種ロッキングおよび節点反力振動なし．
  大変形ロバスト性も良好．
  計算時間は同メッシュのFEM-T4の約7倍．
初期ポアソン比のNeo-Hooke超弾性体
「精度」と「大変形ロバスト性」の問題はほぼクリアしたが， 「計算速度」だけが未だクリアとは言い難い状況． ⇒平滑化を簡略化すれば，もうチョット速くならないか？
大西，計算工学講演会，2025/6.
実用性は充分

## Slide 5: 研究目的
ゴム大変形用の次世代平滑化有限要素法(EC-SSE-SRI-T4)の 偏差ひずみ/応力成分の計算方法を少し簡略化した FC-SSE-SRI-T4を実装し，両者の精度と計算時間を比較する．
発表目次：
手法： EC-SSE-SRI-T4 と FC-SSE-SRI-T4の定式化紹介
結果と考察：解析例を通じた精度と計算コストの比較
まとめ

## Slide 6: 手法 EC-SSE-SRI-T4 と FC-SSE-SRI-T4 の定式化紹介

## Slide 7: 2次元のES-FEMの定式化概要
下図のような3節点三角形メッシュがあるとする．
各セルのひずみ-変位マトリックスを通常のFEMと同様に作る．
各エッジにて周辺セルのを集め，集めた各セルの体積を重みとしてを平均化し， エッジ平滑化領域のを作る．
を用いて各エッジのひずみ・応力・節点内力を計算する．
etc.
ガウス点が 各エッジ中心に あるイメージ
ひずみ分布は 各平滑化領域内で 一定
三角形/四面体メッシュで せん断ロッキングを 回避できるが，
体積ロッキングも 圧力チェッカーボーディングも 回避できない．

## Slide 8: ２次元のEC-SSE-T3の定式化概要
ES-FEMの手順で各エッジのを作る．（エッジを共有する２個のセルのの平均）
は各エッジ中心点の物で，各セル内で線形分布だと考える．
をセル内の３ガウス点へと外挿してを作る．
を用いて各ガウス点のひずみ・応力を計算し， 三角形２次要素と同様にガウスの３点積分で節点内力を計算する．
三角形メッシュで せん断ロッキングを 回避できる上に， ひずみ/応力の メッシュ収束が極めて速い
ひずみ分布は 各セル内で線形 かつ エッジ中心で連続
ひずみ平滑化を ２回行って ガウス点で ひずみ/応力を 評価・積分する
体積ロッキングも 圧力チェッカーボーディングも 回避できない．

## Slide 9: ES-FEMの３次元化
２個の三角形セルに共有されるエッジでひずみ平滑化するとES-FEM-T3．
２個の四面体セルに共有されるフェイスで ひずみを平滑化するとFS-FEM-T4．
５個前後の四面体セルに共有されるエッジで ひずみを平滑化するとES-FEM-T4．
「２個」を保って ３次元化
「エッジ」を保って ３次元化

## Slide 10: ３次元のFC-SSE-T4の定式化概要
FS-FEMの手順で各フェイスのを作る．（フェイスを共有する２個のセルのの平均）
は各フェイス中心点の物で，各セル内で線形分布だと考える．
をセル内の４ガウス点へと外挿してを作る．
を用いて各ガウス点のひずみ・応力を計算し， 四面体２次要素と同様にガウスの４点積分で節点内力を計算する．
四面体メッシュで せん断ロッキングを 回避できる上に， ひずみ/応力の メッシュ収束が速い
ひずみ分布は 各セル内で線形 かつ エッジ中心で連続
ひずみ平滑化を ２回行って ガウス点で ひずみ/応力を 評価・積分する
体積ロッキングも 圧力チェッカーボーディングも 回避できない．
三角形を四面体だと思ってください．
２次元EC-SSE-T3の 自然な３次元拡張が FC-SSE-T4

## Slide 11: ３次元のEC-SSE-T4の定式化概要
ES-FEMの手順で各エッジのを作る．（エッジを共有する約５個のセルのの平均）
フェイスを構成する３エッジのを平均化し，各フェイスのを作る．
は各フェイス中心の物で，各セル内で線形分布だと考える．
をセル内の４ガウス点へと外挿してを作る．
を用いて各ガウス点のひずみ・応力を計算し， 四面体２次要素と同様にガウスの４点積分で節点内力を計算する．
四面体メッシュで せん断ロッキングを 回避できる上に， ひずみ/応力の メッシュ収束が極めて速い
ひずみ分布は 各セル内で線形 かつ エッジ中心で連続
ひずみ平滑化を ２回行って ガウス点で ひずみ/応力を 評価・積分する
体積ロッキングも 圧力チェッカーボーディングも 回避できない．

## Slide 12: ①選択的低減積分と②体積歪みの二重平滑
微圧縮材料に対応するため，選択的低減積分(SRI)を適用．
(1) EC or FC-SSEによる各ガウス点での偏差ひずみの計算
(3) 二重平滑を経た各セルでの 体積ひずみの計算
(5) 節点内力の組み立て
(2) 各ガウス点での偏差応力と その節点内力寄与の計算
(4) 各セルでの静水圧応力と その節点内力寄与の計算
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明します．
偏差 成分
体積 成分
選択的低減積分 (SRI)
体積ロッキングの回避
圧力チェッカーボーディング の低減
せん断ロッキングの回避
せん断応力精度の向上
※二重平滑 節点でのひずみ平滑(NS-FEM)の後に， セルでのひずみ平滑(NS-FEM-1)を行う．
ポイント①②③は EC-SSE-SRIと FC-SSE-SRIで 共通

## Slide 13: ③非整合な静水圧応力積分
あるセルにおける静水圧応力積分（１点積分）の式：
を用いることで節点内力の分配範囲が狭くなる（左辺ベクトルは４節点分のみ）．
他方，はセル周辺の多数のセルから算出される．
要するに「広く集めて,狭く配る」静水圧応力積分で圧力チェッカーボーディングを強力に低減．
デメリットとして，非整合な応力積分により動解析時のエネルギー発散が起きる （ の形式でなくなることにより正定値性が失われる）が，静解析なら大丈夫．
静水圧応力の 節点内力寄与
標準的な FEM-T4の Bマトリックス
二重平滑を経たひずみ の体積成分から 算出された静水圧応力
標準的な FEM-T4の セル体積

## Slide 14: 結果と考察 解析例を通じた精度と計算コストの比較

## Slide 15: 片持ち梁の曲げ解析
概要
10 m x 1 m x 1 m の片持ち梁の先端に死荷重．
Neo-Hook超弾性体（）
先端の最終たわみが約6.5 mの大たわみ問題．
先端荷重が20 MNとなった時点の応力分布をECとFCで比較．
Dead Load
静的 陰解法

## Slide 16: 片持ち梁の曲げ解析
圧力 解析結果 （最終状態） の比較
静的 陰解法
（参考)標準的な FEM-T4の場合
FC-SSE-SRI-T4
EC-SSE-SRI-T4
両者共に圧力チェッカーボーディングが低減された綺麗な分布で，ほとんど違いはない．
節点変位・反力にも問題なし（詳細略）．

## Slide 17: 片持ち梁の曲げ解析
Mises応力 解析結果 （最終状態） の比較
静的 陰解法
（参考)標準的な FEM-T4の場合
FC-SSE-SRI-T4
EC-SSE-SRI-T4
ECもFCもフェイス中心で歪みと応力は連続だが， その他の点では不連続なので，振動は見えて当然．
FCの分布にはやや激しい 鱗状の振動が見られる．
ECより弱い平滑化で外挿を含むガウス４点積分をしていることが原因．

## Slide 18: ブロックの圧力押込解析
概要
1/4モデル．
Arruda-Boyce超弾性体 ().
上面の1/4の領域に圧力を加えて押し込む．
押込圧力を1秒あたり30 MPaずつ増やした際の応力分布をECとFCで比較．
Load
静的 陰解法

## Slide 19: ブロックの圧力押込解析
圧力解析結果（最終状態）の比較
静的 陰解法
ECよりFCの方が圧力チェッカーボーディングが少なく，大変形ロバスト性も高い．
FC-SSE-SRI-T4
EC-SSE-SRI-T4

## Slide 20: ブロックの圧力押込解析
Mises応力解析結果（最終状態）の比較
静的 陰解法
やはりECよりFCの方が鱗状Mises応力振動が全体的に激しい．
FC-SSE-SRI-T4
EC-SSE-SRI-T4

## Slide 21: フィラー充填ゴムの引張解析
概要
1/8モデル
鉄フィラー： Neo-Hook超弾性体（）
ゴム: Neo-Hook超弾性体（）
高さ0.5 mを1.25 mになるまで引き伸ばした際の応力分布をECとFCで比較．
静的 陰解法

## Slide 22: フィラー充填ゴムの引張解析
圧力 解析結果 の比較
静的 陰解法
両者共に圧力チェッカーボーディングが低減された綺麗な分布．
鉄フィラー部のみならず，ゴム部でも両者の違いはほとんど見られない．
大変形ロバスト性はほぼ同じ．
FC-SSE-SRI-T4
EC-SSE-SRI-T4

## Slide 23: フィラー充填ゴムの引張解析
Mises応力 解析結果 の比較
静的 陰解法
やはりECよりFCの方が 鱗状Mises応力振動が 全体的に激しい．
FC-SSE-SRI-T4
EC-SSE-SRI-T4

## Slide 24: 計算時間に関する考察
陰解法の計算時間の大部分は剛性方程式を解くことに費やされるため， 剛性マトリックスのサイズが計算時間に直結する．
S-FEMファミリーは純粋な変位型の定式化なので， 剛性マトリックスの行数/列数（自由度の数）はFEM-T4と全く同じ．
つまり，のバンド幅が計算時間に直結する．
定式化 | のバンド幅 | 対FEM-T4比
FEM-T4 | 約14節点3自由度 | 1 倍
FEM-T10 | 約28節点3自由度 | 約2倍
ES-FEM-T4 | 約45節点3自由度 | 約3倍
NS-FEM-T4, FC-SSE-SRI-T4 | 約60節点3自由度 | 約4倍
EC-SSE-T4-SRI | 約94節点3自由度 | 約7倍
定式化 |  | 対FEM-T4比
FEM-T4 |  | 1 倍
FEM-T10 |  | 約2倍
ES-FEM-T4 |  | 約3倍
NS-FEM-T4, FC-SSE-SRI-T4 |  | 約4倍
EC-SSE-T4-SRI |  | 約7倍
目論見通り，計算時間はECの半分強に短縮されている．
要素をまたぐ歪み 平滑を繰り返す毎に 剛性マトリックスの バンド幅は広がる．

## Slide 25: まとめ

## Slide 26: FC-SSE-SRI-T4のまとめ
ゴム大変形用の次世代平滑化有限要素法である「EC-SSE-SRI-T4」の偏差成分計算を簡略化することで高速化した「FC-SSE-SRI-T4」を提案した．
同一メッシュでのFCの計算時間はFEM-T4の約4倍であり，ECの半分強に抑えられた．
ポアソン比0.49の微圧縮問題おいて， 圧力チェッカーボーディングの低減効果は確認され，大ひずみではECよりやや綺麗な圧力分布を示す例もあった．
しかし，FCのMises応力分布は鱗状に振動しており，偏差応力の精度は明らかにECより悪化していることが確認された．
Mises応力の精度より圧力の精度が重要，というニッチな案件なら役立つかも......
引き続き，別のアイデアで検討を進めております．
ご清聴ありがとう御座いました．

## Slide 27: 付録

## Slide 28: ２次元のNS-FEMの定式化概要
下図のような3節点三角形メッシュがあるとする．
各セルのひずみ-変位マトリックスを通常のFEMと同様に作る．
各ノードにて周辺セルのを集め，集めた各セルの体積を重みとしてを平均化し， ノード平滑化領域のを作る．
を用いて各ノードのひずみ・応力・節点内力を計算する．
ガウス点が 各ノードに あるイメージ
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明します．
ひずみ分布は 各平滑化領域内で 一定
三角形/四面体メッシュで せん断・体積ロッキングを 回避できるが，
圧力チェッカーボーディングは 残存してしまう， 疑似低エネルギーモード （アワーグラスモードの類） が現れてしまう．
etc.