## Slide 1: 改良型４節点四面体エッジベース平滑化有限要素法 (ES-FEM-SRI-T4)を用いた高性能ゴム大変形解析
大西 有希 （東京科学大学）

## Slide 2: 研究背景
実現したい内容
「超」大変形問題をFEMで 速くロバストかつ正確に解きたい．
複雑形状を四面体で解きたい．
微圧縮性が現れる材料も解きたい．
自動リメッシングも実現したい．
接触も扱いたい．
現状
計算速度・大変形ロバスト性・精度 の三拍子が揃った四面体定式化が まだ確立されていない...
ゴム
プラ／ガラス 熱粘弾性
金属 塑性
精度の問題
せん断ロッキング 体積ロッキング 圧力チェッカーボーディング 節点反力振動 など

## Slide 3: 旧S-FEM（SelectiveES/NS-FEM-T4）の性能
３次元片持梁の微圧縮大たわみ解析
初期ポアソン比のNeo-Hooke超弾性体
圧力振動あり
定式化のポイント（後述）：
  選択的低減積分(SRI)
  偏差歪みはエッジでの一重平滑
  体積歪みは節点での一重平滑
性能：
  各種ロッキングおよび節点反力振動なし．
  大変形ロバスト性も良好．
  計算時間は同メッシュのFEM-T4の約4倍．
  圧力チェッカーボーディングあり．
S-FEM業界標準の四面体要素ではあるが， ゴムでは圧力が振動してしまうのが難点． ただし，圧力の事後平滑化（ポストスムージング） を施す方法も実は検討に値する．
Misesに問題なし

## Slide 4: 新S-FEM（ES-FEM-SRI-T4）の性能
３次元片持梁の微圧縮大たわみ解析
定式化のポイント（後述）：
  選択的低減積分(SRI)
  偏差歪みはエッジでの一重平滑
  体積歪みは節点＆セルでの二重平滑
  非整合な静水圧応力積分
性能：
  各種ロッキングおよび節点反力振動なし．
  大変形ロバスト性も良好．
  計算時間は従来法と同じ．
  圧力チェッカーボーディングを十分に低減．
初期ポアソン比のNeo-Hooke超弾性体
ポアソン比0.49までの陰解法の微圧縮大変形で， 計算速度・大変形ロバスト性・精度の三拍子を ほぼクリアした．
圧力振動なし
大西，計算工学講演会，2026/6.
Misesに問題なし

## Slide 5: 研究目的
四面体を用いる新旧S-FEMの性能を比較し， 手法の適切な「使い分け」を明らかにする．
発表目次：
手法：旧S-FEM（SelectiveES/NS-FEM-T4）と新S-FEM（ES-FEM-SRI-T4）の定式化概要
結果と考察：新旧S-FEMの性能比較と「使い分け」の考察
まとめ

## Slide 6: 手法 旧S-FEM（SelectiveES/NS-FEM-T4）と新S-FEM（ES-FEM-SRI-T4）の定式化概要

## Slide 7: ES-FEMの定式化概要
下図の様な2セルの3節点三角形メッシュを考える．
各セルのひずみ-変位マトリックスを通常のFEMと同様に作る．
各エッジにて周辺セルのを集め，集めた各セルの体積を重みとしてを平均化し， エッジ平滑化領域のを作る．
を用いて各エッジのひずみ・応力・節点内力を計算する．
etc.
ガウス点が 各エッジ中心に あるイメージ
ひずみ分布は 各平滑化領域内で 一定
三角形/四面体メッシュで せん断ロッキングを 回避できるが，
体積ロッキングも 圧力チェッカーボーディングも 回避できない．
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明します．

## Slide 8: 旧S-FEM（SelectiveES/NS-FEM）の定式化概要
微圧縮材料に対応するため，選択的低減積分(SRI)を適用．
(1) ES-FEMによる各エッジでの 偏差ひずみの計算
(3) NS-FEMによる各ノードでの 体積ひずみの計算
(5) 節点内力の組み立て
(2) 各エッジでの偏差応力と その節点内力寄与の計算
(4) 各ノードでの静水圧応力と その節点内力寄与の計算
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明します．
偏差 成分
体積 成分
選択的低減積分 (SRI)
体積ロッキングの回避
せん断ロッキングの回避
せん断応力精度の向上
圧力チェッカーボーディング は不可避

## Slide 9: 新S-FEM（ES-FEM-SRI）の定式化概要
微圧縮材料に対応するため，選択的低減積分(SRI)を適用．
(1) ES-FEMによる各エッジでの 偏差ひずみの計算
(3) 二重平滑を経た各セルでの 体積ひずみの計算
(5) 節点内力の組み立て
(2) 各エッジでの偏差応力と その節点内力寄与の計算
(4) 各セルでの静水圧応力と その節点内力寄与の計算
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明します．
偏差 成分
体積 成分
選択的低減積分 (SRI)
体積ロッキングの回避
圧力チェッカーボーディング の低減
計算コストは旧S-FEMと同等
せん断ロッキングの回避
せん断応力精度の向上
※二重平滑 節点でのひずみ平滑(NS-FEM)の後に， セルでのひずみ平滑(NS-FEM-1)を行う．

## Slide 10: 結果と考察 新旧S-FEMの性能比較と「使い分け」の考察

## Slide 11: 片持ち梁の大たわみ曲げ解析
概要
10 m x 1 m x 1 m の片持ち梁の先端に死荷重．
Neo-Hook超弾性体（）．
先端の最終たわみが約6.5 mの大たわみ解析．
先端荷重が20 MNとなった時点の応力分布を比較．
Dead Load
静的 陰解法

## Slide 12: 片持ち梁の大たわみ曲げ解析
最終状態のMises応力分布の比較
静的 陰解法
C3D4は体積ロッキングしており問題外．C3D4Hは分布がやや粗く，せん断ロッキングも起こしている．
新旧S-FEMはほぼ問題無し．
SelectiveES/NS -FEM-T4
ES-FEM-SRI-T4
ABAQUS C3D4H
ABAQUS C3D4

## Slide 13: 片持ち梁の大たわみ曲げ解析
最終状態の圧力分布の比較
静的 陰解法
ES-FEM-SRI-T4のみ，なら圧力チェッカーボーディングが抑制された実用に耐える圧力分布を示す．
SelectiveES/NS -FEM-T4
ES-FEM-SRI-T4
ABAQUS C3D4H
ABAQUS C3D4
SelectiveES/NS-FEM-T4の圧力をポストスムージングしたものは本当に駄目なのか？

## Slide 14: 片持ち梁の大たわみ曲げ解析
SelectiveES/NS-FEM-T4の最終状態の圧力分布のポストスムージング
静的 陰解法
ポストスムージングにより，圧力チェッカーボーディングが十分抑制された実用に耐える圧力分布が得られる．
ポアソン比がさらに0.5に近づいても，綺麗にスムージングされることが分かっている（0.499999まで確認済み）．
Node-to-Cell Post-Smoothing
Cell-to-Node Post-Smoothing
Node-to-Edge Post-Smoothing
元々の 解析結果

## Slide 15: ブロックの圧力押込大変形解析
概要
直方体の1/4モデル．
Arruda-Boyce超弾性体 ().
上面の1/4の領域に圧力を加えて押し込む大ひずみ解析．
応力分布を比較．
Load
静的 陰解法

## Slide 16: ブロックの圧力押込大変形解析
1.2GPa時点のMises応力分布の比較
静的 陰解法
偏差成分の計算法は両者同じなので，大きな違いは見られない．
Selective ES/NS-FEM-T4
ES-FEM-SRI-T4

## Slide 17: ブロックの圧力押込大変形解析
1.2GPa時点の圧力分布の比較 (1)
静的 陰解法
ES-FEM-SRI-T4は圧力チェッカーボーディングが抑制された実用に耐える圧力分布を示している．
Selective ES/NS-FEM-T4
ES-FEM-SRI-T4

## Slide 18: ブロックの圧力押込大変形解析
1.2GPa時点の圧力分布の比較 (2)
静的 陰解法
ABAQUS C3D8
Selective ES/NS-FEM-T4 with Post-Smoothing
旧S-FEMをポストスムージングした結果は大ひずみ解析でも綺麗で， 立方体構造格子を用いたABAQUS C3D8と遜色ない圧力分布が得られる．

## Slide 19: フィラー充填ゴムの大変形引張解析
概要
立方体の1/8モデル．
鉄フィラー： Neo-Hook超弾性体（）．
ゴム: Neo-Hook超弾性体（）．
高さ0.5 mだったのを1.3 m超になるまで引き伸ばす大ひずみ解析．
応力分布を比較．
静的 陰解法

## Slide 20: フィラー充填ゴムの大変形引張解析
2.6倍伸長時点の Mises応力分布の 比較
静的 陰解法
偏差成分の計算法は両者同じなので，大きな違いは見られない．
Selective ES/NS-FEM-T4
ES-FEM-SRI-T4

## Slide 21: フィラー充填ゴムの大変形引張解析
2.6倍伸長時点の 圧力分布の 比較 (1)
静的 陰解法
ES-FEM-SRI-T4はゴム部でも圧力チェッカーボーディングが低減された比較的綺麗な分布．
Selective ES/NS-FEM-T4
ES-FEM-SRI-T4

## Slide 22: フィラー充填ゴムの大変形引張解析
2.6倍伸長時点の 圧力分布の 比較 (2)
静的 陰解法
旧S-FEMをポストスムージングした結果の方がもっと綺麗．
Selective ES/NS-FEM-T4 with Post-Smoothing
ES-FEM-SRI-T4
六面体メッシュが簡単には生成出来ないため，新S-FEMを参照解としています．
六面体メッシュが簡単には生成できない複雑形状で，ここまで綺麗な解が四面体メッシュで提供できる．

## Slide 23: 新旧S-FEMの使い分け
ただし，C)のケースはやや稀である． 例：Drucker-Prager，Cam-Clay，Gurson，偏差項にを陽に含む超弾性体など
実問題の大半はA)かB)に分類される． 従って，「SelectiveES/NS-FEM-T4＋圧力のポストスムージング」は相当に汎用性が高い．
構成則 | 最適手法
A) 微圧縮性なし | ES-FEM-T4 または SelectiveES/NS-FEM-T4
B) 微圧縮性あり・圧力依存性なし | SelectiveES/NS-FEM-T4＋圧力のポストスムージング
C) 微圧縮性あり・圧力依存性あり | ポアソン比を0.49以下に抑えたES-FEM-SRI-T4 または SelectiveES/NS-FEM-T4＋圧力のポストスムージング＋圧力の陽的変数化

## Slide 24: 残る課題 ～偏差応力の細かい振動～
片持ち梁大たわみ解析：SelectiveES/NS-FEM-T4の最終状態の応力６成分の分布 (1)
最大応力値のレンジで描画すれば，応力６成分に大きな問題は見られない．
ポストスムージングした圧力() を用いて， Cauchy応力を と計算． コンターレンジを 全て [-800, +800] (MPa)で描画．

## Slide 25: 残る課題 ～偏差応力の細かい振動～
片持ち梁大たわみ解析：SelectiveES/NS-FEM-T4の最終状態の応力６成分の分布 (2)
最大応力値のレンジで描画すれば，応力６成分に大きな問題は見られない．
ポストスムージングした圧力() を用いて， Cauchy応力を と計算． コンターレンジを 全て [-800, +800] (MPa)で描画．

## Slide 26: 残る課題 ～偏差応力の細かい振動～
片持ち梁大たわみ解析：SelectiveES/NS-FEM-T4の最終状態の応力６成分の分布 (3)
最大応力の約５％の振幅で応力成分に振動が生じてしまっている．（鱗状のMises誤差の原因） → 原因はES-FEM-T4であることが分かっており，低コストでの解決方法を模索中．
ポストスムージングした圧力() を用いて， Cauchy応力を と計算． コンターレンジを 全て [-40, +40] (MPa)で描画．
この程度の振動は 六面体の非構造 メッシュでも 実は現れる.

## Slide 27: 残る課題 ～偏差応力の細かい振動～
片持ち梁大たわみ解析：SelectiveES/NS-FEM-T4の最終状態の応力６成分の分布 (4)
ポストスムージングした圧力() を用いて， Cauchy応力を と計算． コンターレンジを 全て [-40, +40] (MPa)で描画．
最大応力の約５％の振幅で応力成分に振動が生じてしまっている．（鱗状のMises誤差の原因） → 原因はES-FEM-T4であることが分かっており，低コストでの解決方法を模索中．
この程度の振動は 六面体の非構造 メッシュでも 実は現れる.

## Slide 28: まとめ

## Slide 29: まとめ
ゴム大変形解析に対する新S-FEM「ES-FEM-SRI-T4」および旧S-FEM「SelectiveES/NS-FEM-T4」の性能および得失を評価した．
ES-FEM-SRI-T4は評価点での圧力（生データ）の振動抑制が可能だが，十分に抑制できるのはポアソン比0.49までに限られる．
SelectiveES/NS-FEM-T4は評価点での圧力（生データ）は振動しているが，ポストスムージングを施せばポアソン比0.499999のほぼ非圧縮の場合でも滑らかな圧力分布を提供できる．
世の中の大多数の問題は「SelectiveES/NS-FEM-T4＋圧力のポストスムージング」で事足りると想像される．
ES-FEM-SRI-T4が必要になるのは圧力依存性の材料モデル（Drucker-Prager, Cam-Clay, Gurson, 偏差項にを陽に含む超弾性体など)や損傷方向に最大主応力方向依存性のある材料モデル（回転ひび割れモデルなど）を扱う時に限られ，需要はかなり少ないと思われる．
ご清聴ありがとう御座いました．
「四面体は精度が悪いから六面体を使え」 と言われて来た時代はようやく終わりを迎えつつある．

## Slide 30: 付録

## Slide 31: 計算速度に関する考察
陰解法の計算時間の大部分は剛性方程式を解くことに費やされるため， 剛性マトリックスのサイズとバンド幅が計算時間に直結する．
S-FEMファミリーは純粋な変位型の定式化なので， 剛性マトリックスのサイズ（自由度の数）はFEM-T4と全く同じ．
つまり，のバンド幅が計算時間に直結する．
定式化 | のバンド幅 | 対FEM-T4比
FEM-T4 | 約14節点3自由度 | 1 倍
FEM-T10 | 約28節点3自由度 | 約2倍
ES-FEM-T4 | 約45節点3自由度 | 約3倍
NS-FEM-T4, SelectiveES/NS-FEM-T4, ES-FEM-SRI-T4 | 約60節点3自由度 | 約4倍
EC-SSE-T4-SRI | 約94節点3自由度 | 約7倍
定式化 |  | 対FEM-T4比
FEM-T4 |  | 1 倍
FEM-T10 |  | 約2倍
ES-FEM-T4 |  | 約3倍
NS-FEM-T4, SelectiveES/NS-FEM-T4, ES-FEM-SRI-T4 |  | 約4倍
EC-SSE-T4-SRI |  | 約7倍
理論的にも実測でも，計算時間は従来の標準S-FEMとほぼ同じ．
要素をまたぐ歪み 平滑を繰り返す毎に 剛性マトリックスの バンド幅は広がる．
FrontISTRにも 採用されている 従来の標準S-FEM

## Slide 32: ブロックの圧力押込大変形解析
1.8GPa時点の圧力分布の比較
静的 陰解法
ABAQUS C3D8
旧S-FEMをポストスムージングした結果は大ひずみ解析でも綺麗で， 立方体構造格子を用いたABAQUS C3D8と遜色ない圧力分布が得られる．
Selective ES/NS-FEM-T4 with Post-Smoothing

## Slide 33: 円柱の大変形押込解析
概要
円柱の1/8モデル．
Neo-Hook超弾性体（）
上面を面内拘束し軸方向に下向き強制変位を与える大ひずみ解析．
応力分布を比較．
静的 陰解法

## Slide 34: 円柱の大変形押込解析
公称46％圧縮時点のMises応力分布の比較
静的 陰解法
偏差成分の計算法は両者同じなので，大きな違いは見られない．
SelectiveES/NS-FEM-T4
ES-FEM-SRI-T4

## Slide 35: 円柱の大変形押込解析
公称46％圧縮時点の圧力分布の比較 (1)
静的 陰解法
ES-FEM-SRI-T4の方が明らかに圧力チェッカーボーディングが少なく，実用に耐える精度．
SelectiveES/NS-FEM-T4
ES-FEM-SRI-T4

## Slide 36: 円柱の大変形押込解析
公称46％圧縮時点の圧力分布の比較 (２)
静的 陰解法
SelectiveES/NS-FEM-T4をポストスムージングした圧力分布の方が綺麗．
SelectiveES/NS-FEM-T4 with Post-Smoothing
ES-FEM-SRI-T4