## Slide 1: F-barES-FEM四面体要素による 圧力振動フリー弾塑性大変形解析
大西 有希，飯田 稜也，天谷 賢治 東京工業大学

## Slide 2: 研究背景
【実現したい内容】
「超」大変形問題を高精度かつ安定 に解きたい．
複雑形状の問題を四面体で解きたい．
微圧縮性材料も解きたい．
自動リメッシングも実現したい．
接触も扱いたい．
【最終目標】
ゴム材料の大変形解析（超弾性）
樹脂材料の大変形解析（粘弾性）
金属材料の大変形解析（弾塑性）
Mold
Polymer
MSCSoftware webページより

## Slide 3: 既存手法の問題点
四面体を用いる既存のFEMは微圧縮性材料の解析において精度と安定性などに問題がある．
高次要素： ✗ 体積ロッキングが不可避． 中間節点の存在による接触や大変形の精度低下と不安定．
拡張ひずみ仮定法(EAS)： ✗ 擬似ゼロエネルギーモードにより不安定．
B-bar法，F-bar法，Selective法： ✗ 四面体要素にはそのまま適用できない．
F-barパッチ法： ✗ 良いパッチを作ることが難しい．
u/p混合（ハイブリッド）法： ✗ 今のところ完全に満足できる定式化が提案されていない． ただし，ある程度許容出来るものは提案されている． （例：ABAQUS/Standardの「C3D4H」や「C3D10MH」など）

## Slide 4: 既存手法の問題点（つづき）
四面体解析例）材料: neo-Hookean超弾性体,
四面体1次ハイブリッド要素(C3D4H)  せん断・体積ロッキングなし．
✗ 圧力振動あり．
✗ コーナーロッキングあり．
四面体2次修正ハイブリッド要素(C3D10MH)
せん断・体積ロッキングなし．
✗ 内挿の精度低下あり． ✗ 早期の収束困難あり．
節点数は ほぼ同じ
圧力
圧力

## Slide 5: 解決策
平滑化有限要素法（Smoothed Finite Element Method: S-FEM）という新しい有限要素定式化のアイデアが近年提案され，研究が進んでいる．
特に，最新のS-FEM定式化であるF-barES-FEM-T4は
  ４節点四面体要素（中間節点なし）
  せん断／体積／コーナーロッキングフリー
  圧力振動フリー
  大変形でも安定
の全てを満足することが超弾性体の静解析で確認された．

## Slide 6: 解決策（つづき）
四面体解析例）材料: neo-Hookean超弾性体,
F-barES-FEM-T4 (最新の平滑化有限要素法)  せん断・体積ロッキングなし．
 圧力振動は充分小さい．  コーナーロッキングも充分小さい．
節点数は 先程と同じ．
圧力
ただし， 弾塑性体や 粘弾性体では 未確認

## Slide 7: 研究目的
最新の平滑化有限要素法(S-FEM)定式化である F-barES-FEM-T4を用いれば，弾塑性の静解析でも
  ４節点四面体要素（中間節点なし）
  せん断／体積／コーナーロッキングフリー
  圧力振動フリー
  大変形でも安定
の全てを満足するか否かを検証する．
発表目次：
F-barES-FEM-T4の定式化
弾塑性検証解析
まとめ

## Slide 8
F-barES-FEM-T4の定式化

## Slide 9: F-bar法のおさらい
アルゴリズム
標準的FEMと同様，各積分点で変形勾配 を計算する．
要素中心でも変形勾配 を計算し，その体積変化率 を とおく．
各積分点の変形勾配を次式により修正し，合成された を得る．
.
を各積分点変形勾配とみなし，応力・内力・剛性等計算する．
四角形(Q4)要素 および
六面体(H8)要素 のための手法
Q4およびH8要素でせん断ロッキングは回避できないが
体積ロッキングを回避できる．
体積変形対する
一種の ローパスフィルター

## Slide 10: Edge-based S-FEM(ES-FEM)のおさらい
要素のを通常のFEMと同様に計算する．
要素のを周囲の辺に要素体積を重みとして配り， 辺で平均化してを作る．
辺の平滑化領域の量として歪み，応力，節点内力を計算する．
要は，積分点を 辺に置くイメージ．
体積ロッキングや
圧力振動を抑える ことは出来ないが，
四面体要素で せん断ロッキングを 回避できる．

## Slide 11: 提案するF-barES-FEMの概要
エッジの をES-FEMを用いて計算する．
エッジの にはNS-FEMを繰り返し適用して空間的にローパスフィルタされたの値を用いる（詳細は後述）．
F-bar法を用いてエッジのを合成する．以降の計算はES-FEMと同様．
せん断／体積／コーナーロッキング
および圧力振動が発生しない．

## Slide 12: [発展形の最新型] F-barES-FEMの概要
計算法の概略
要素のを標準的FEMと同様に計算．
要素の を節点で平滑化し，節点のとする．
節点のを要素で平滑化し，要素のとする．
上記 2.と3.を必要回数(回)繰り返す．
要素のをエッジで平滑化し，エッジのとする．
F-bar法に倣い，ES-FEMで得られる と を で合成する．
の
繰り返し 平滑化
繰り返し平滑化回数を回とした時の手法を 「F-barES-FEM()」と表記する．
(~が個)
ローパス フィルター

## Slide 13
弾塑性検証解析

## Slide 14: 弾塑性スパナの曲げ
概要
右上の２面を完全拘束．
左下の面の一部に圧力荷重．
同一の非構造T4メッシュでABAQUS C3D4Hと比較．
Fixed
Pressure
弾塑性材料：
Hencky弾性（ ， ）.
von Mises等方硬化則 （， (一定)）.
8.5 k nodes & 33 k elems.

## Slide 15: 弾塑性スパナの曲げ
ABAQUS C3D4H
相当塑性ひずみ分布
F-barES-FEM-T4(2)
相当塑性歪み分布は 両者でほぼ同じ．

## Slide 16: 弾塑性スパナの曲げ
ABAQUS C3D4H
Checkerboard patterns here.
圧力分布
F-barES-FEM-T4
Smooth distribution here.
C3D4Hでは微小変形域でも圧力振動がある．
一方，F-barES-FEMの圧力分布は滑らか．

## Slide 17: 弾塑性角棒のせん断引張り
概要
左下面を完全拘束．
右上面を面内拘束のうえ，下向きに強制変位
同一の非構造T4メッシュでABAQUS C3D4Hと比較．
弾塑性材料：
Hencky弾性（ ，）.
von Mises等方硬化則 （， (一定)）.
1.2 k nodes & 4.8 k elems.

## Slide 18: 弾塑性角棒のせん断引張り
F-bar ES-FEM -T4(2) 解析結果 相当塑性 歪み分布

## Slide 19: 弾塑性角棒のせん断引張り
ABAQUS C3D4H
There is minor oscillation.
F-barES-FEM-T4(2)
Smooth distribution.
相当塑性歪み分布

## Slide 20: 弾塑性角棒のせん断引張り
相当塑性歪み分布
F-barES-FEM-T4(2)
ABAQUS C3D4H
ABAQUS C3D4Hの相当塑性歪み分布には奇妙な振動がある
一方，F-barES-FEMは妥当な分布を示している．

## Slide 21: 弾塑性角棒のせん断引張り
F-barES-FEM-T4(2)
Smooth distribution.
ABAQUS C3D4H
There is major oscillation.
圧力分布

## Slide 22: 弾塑性角棒のせん断引張り
圧力分布
ABAQUS C3D4Hには顕著な圧力振動が見られる 一方，F-barES-FEMでは圧力振動が相当程度抑えられている．
F-barES-FEM-T4(2)
ABAQUS C3D4H

## Slide 23: ゴム／アルミ合わせ板のねじり
概要
底面を完全拘束．
上面を上下拘束のうえ，軸周りに一回転．
F-barES-FEM-T4のみで（デモ）解析．
3 k nodes & 14 k elems.
アルミ：
Hencky弾性 ，
von Mises等方硬化則 ， (一定),
ゴム：
Neo-Hook超弾性， ，

## Slide 24: ゴム／アルミ合わせ板のねじり
妥当な分布が 得られている．
F-bar ES-FEM -T4 解析結果 相当塑性 歪み分布

## Slide 25: ゴム／アルミ合わせ板のねじり
圧力振動を 抑制出来ている．
F-bar ES-FEM -T4 解析結果 圧力分布

## Slide 26: ゴム／アルミ合わせ板のねじり
ひずみ平滑化は 材料の界面を またいでいない．
F-bar ES-FEM -T4 解析結果 変形勾配 分布

## Slide 27
まとめ

## Slide 28: F-barES-FEMの特徴
メリット
  未知数が節点変位のみ ハイブリッド要素と異なり，圧力や体積ひずみ等の追加変数を必要とせず，Lagrange未定乗数法が不要． ⇒静的縮約が不要でマトリックスの形が崩れない． ⇒動的陽解法でも微圧縮性材料が扱える．
  実装が容易 弱々形式化した仮想仕事の原理に基づいている． ⇒難しい数学を理解しなくてもプログラムが書ける．
デメリット
  標準的FEMよりのバンド幅が広がる．
  F-bar法を用いるためが非対称になる．

## Slide 29: まとめ
最新の平滑化有限要素法(S-FEM)定式化である F-barES-FEM-T4を用いれば，弾塑性静解析でも
  ４節点四面体要素（中間節点なし）
  せん断／体積／コーナーロッキングフリー
  圧力振動フリー
  大変形でも安定
  が満足されることを示した．
静 解析においてF-barES-FEMは恐らく四面体メッシュで世界最高精度．
今後はS-FEMの研究から産業化へと軸足を移す予定．
動 解析については休憩を挟んだ次の講演で発表．
ご清聴ありがとう御座いました．