## Slide 1: 10節点四面体パッチを用いた 平滑化有限要素法による微圧縮大変形解析
大西 有希 （東京工業大学）

## Slide 2: 研究背景
実現したい内容
「超」大変形問題を 高精度かつロバストに解きたい．
複雑形状を四面体で解きたい．
微圧縮性が現れる材料も解きたい．
自動リメッシングも実現したい．
接触も扱いたい．
ゴム
プラスチック／ガラス
金属

## Slide 3: 既存手法の問題点（ABAQUSの要素）
四面体解析例 材料: neo-Hookean超弾性体,
四面体1次ハイブリッド要素(C3D4H)  体積ロッキングなし．
✗ 圧力振動（チェッカーボード）あり．
✗ せん断／コーナーロッキングあり．
四面体2次修正ハイブリッド要素(C3D10MH)
 せん断／体積ロッキングなし．
✗ 内挿の精度低下あり． ✗ 大変形で早期の収束困難あり．
節点数は ほぼ同じ
圧力
圧力

## Slide 4: 我々の手法（平滑化有限要素法：S-FEM）
四面体解析例 材料: neo-Hookean超弾性体,
F-barES-FEM-T4
 せん断・体積ロッキングなし．  コーナーロッキングも充分小さい．
 圧力振動は充分小さい．  偏差応力の精度も良好． ✗ 計算時間が長い．FEMと親和性なし．
メッシュは先程の C3D4Hと同じ．
メッシュは先程の C3D10MHと同じ．
SelectiveCS-FEM-T10
 せん断・体積ロッキングなし．
 圧力振動はある程度小さい．  コーナーロッキングもある程度小さい． ✗ 偏差応力に振動が現れる．  計算時間が短い．FEMと親和性あり．
FEM-T4の10倍超 の計算時間が掛かるが，高速化のアイデアが無い．
FEMとの親和性を保ったまま今以上の改良は困難．
T4とT10 どちらにすべきか 悩み中で， 本発表はT10.

## Slide 5: SelectiveCS-FEM-T10の問題点（偏差応力振動）の実例
フィラー充填ゴムの引張解析
フィラー（1/8球体）は鉄製
ゴムは初期ポアソン比0.49
伸び約200％で収束困難．
大変形ロバスト性および変位・ 荷重・圧力の精度は優秀．
偏差応力・偏差ひずみ成分の 精度が課題．
最新のS-FEM定式化であるEC-SSEを含む様々な定式化をCS-FEM-T10で試したが，解決出来なかった…
CS-FEMは諦め，セルをまたぐひずみ平滑化を解禁することにした．

## Slide 6: F-barパッチ法とは？
主として定ひずみ要素のメッシュを 数個の重ならないグループ（パッチ） へとクラスタリングし，パッチ単位で 体積ひずみを評価する方法．
体積成分の評価点数を偏差成分のそれより少なくし，体積ロッキングを回避できる． 加えて，綺麗なパッチを作れたら圧力チェッカーボーディングも防げる．
F-bar法だけでなく，選択的低減積分(SRI)でも同様のパッチ法が使える．
寺田賢二郎 監訳 「非線形有限要素法」 15.1.9章より抜粋

## Slide 7: 本研究の着眼点
２次要素を１次要素に再分割したメッシュなら， 元の２次要素がSRIパッチ法の綺麗なパッチになり得る． → 体積ロッキングと圧力チェッカーボーディングを回避できそう．
再分割したメッシュに対し，セルをまたぐ平滑化(ES-FEM)を施す． → せん断ロッキングはもちろん，偏差応力振動も回避できそう．

## Slide 8: 研究目的
10節点四面体をパッチとみなしたSRIパッチ法と 再分割された4節点四面体のES-FEMを組み合わせた 新たなS-FEM定式化(ES-FEM-T10-SRI)を ゴム大変形で試してみる
発表目次
手法：ES-FEMおよび提案手法の定式化概要の紹介
結果と考察：解析例の紹介
まとめ

## Slide 9: 手法 ES-FEMおよび提案手法の定式化概要の紹介

## Slide 10: ES-FEMの定式化概要
各セルのを通常のFEMと同様に作る．
各セルのを周囲のエッジに要素体積を重みとして配り， エッジで平均化してを作る．
エッジの平滑化領域の量として歪み・応力・節点内力を計算する．
積分点が 各エッジ中心に あるイメージ
ひずみ/応力は 平滑化領域内で一定
三角形/四面体メッシュで せん断ロッキングを 回避できるが
簡単のため，２次元の ３節点三角形メッシュ の場合を例示する．
体積ロッキングは 回避できない．

## Slide 11: 提案手法(ES-FEM-T10-SRI)の定式化概要
２次元（６節点三角形セルが２個）の場合の定式化概要
ES-FEM
(1) ダミー節点を用いた T3サブセルへの セル再分割
(3) 体積歪み成分をパッチで歪み平滑
(2) 偏差歪み成分をエッジで歪み平滑
パッチ毎平均
(4)節点内力
選択的 低減積分 (SRI)
ダミー 節点

## Slide 12: 提案手法(ES-FEM-T10-SRI)の定式化概要
３次元の場合のセル再分割 (30%縮小表示)
内24本の表面エッジでは ES-FEMにより 隣接するセルと平滑化
各セルに 16個のT4サブセルと 34本のエッジ

## Slide 13: 提案手法(ES-FEM-T10-SRI) の計算時間
計算時間の大部分は剛性方程式を解くことに費やされるため， 剛性マトリックスのサイズが計算時間に直結する．
ES-FEM-T10-SRIは純粋な変位形の定式化なので， 剛性マトリックスの行数/列数（自由度の数）はFEM-T10と全く同じ．
ES-FEM-T10-SRIは要素をまたぐ歪み平滑化を行うため， 剛性マトリックスのバンド幅はFEM-T10の約４倍になる．
従って，計算時間はFEM-T10の３～４倍になる．
定式化 | バンド幅 | 対FEM-T4比
FEM-T4 | 約15節点3自由度 | 1
FEM-T10 | 約30節点3自由度 | 2
ES-FEM-T4 | 約45節点3自由度 | 3
EC-SSE-T4 | 約96節点3自由度 | 6.4
ES-FEM-T10-SRI | 約120節点3自由度 | 8
定式化 | バンド幅 | 対FEM-T4比
FEM-T4 |  | 1
FEM-T10 |  | 2
ES-FEM-T4 |  | 3
EC-SSE-T4 |  | 6.4
ES-FEM-T10-SRI |  | 8

## Slide 14: 結果と考察 解析例の紹介

## Slide 15: 片持ち梁の曲げ解析
概要
10 m x 1 m x 1 m の片持ち梁の先端に死荷重．
Neo-Hook超弾性体（）
先端の最終たわみが約6.5 mの大たわみ問題．
Dead Load
静的 陰解法

## Slide 16: 片持ち梁の曲げ解析
ES-FEM -T10-SRI の解析結果 （最終状態）
静的 陰解法
メッシュが粗いので分解能は低いが，振動のない圧力分布が得られている．
振動のないMises応力分布が得られており，体積ロッキングも回避できている．
節点変位・反力 にも問題なし （詳細略）

## Slide 17: ブロックの圧力押込解析
概要
1/4モデル．
Arruda-Boyce超弾性体 ().
上面の1/4の領域に圧力を加えて押し込む．
Load
静的 陰解法

## Slide 18: ブロックの圧力押込解析
ES-FEM-T10-SRIの解析結果
静的 陰解法
しかし，かなり早期に収束困難に陥った．
Mises応力/圧力分布に大きな問題はない．

## Slide 19: 円柱の押込解析
概要
上面を面内拘束し軸方向に下向き強制変位．
Neo-Hook超弾性体（）
静的 陰解法

## Slide 20: 円柱の押込解析
ES-FEM-T10-SRIの解析結果
静的 陰解法
しかし，わずか30％圧縮で収束困難に陥った．
Mises応力/圧力分布に大きな問題はない．

## Slide 21: フィラー充填ゴムの引張解析
概要
1/8モデル
鉄フィラー： Neo-Hook超弾性体（）
ゴム: Neo-Hook超弾性体（）
静的 陰解法

## Slide 22: フィラー充填ゴムの引張解析
ES-FEM-T10-SRIの解析結果
わずか 68％伸張 で収束困難
静的 陰解法
圧力チェッカーボーディングは起きていない．
ゴム部にMises応力振動が起きてしまっている．
大変形ロバスト性が失われた上に，偏差応力振動が抑制できていない．

## Slide 23: フィラー充填ゴムの引張解析
EC-SSE -T4-SRI の解析結果 【参考】
256％伸張 で収束困難
静的 陰解法
Mises応力分布に問題はなく，実用上充分な大変形ロバスト性がある．
ゴム部にのみ圧力チェッカーボーディングが起きてしまっている．
こっちを改良 する方が筋が 良いかも…
計算力学 講演会 2022 より抜粋

## Slide 24: まとめ

## Slide 25: ES-FEM-T10-SRIのまとめ
パッチ法を用いた新たなS-FEM定式化「ES-FEM-T10-SRI」を開発した．
目論見通りせん断/体積ロッキングと圧力チェッカーボーディングを回避出来たが， 偏差応力振動は抑え切れなかった．
加えて，我々の従来手法より大変形ロバスト性が大幅に低下してしまった．
T10メッシュでこれ以上の偏差ひずみ平滑化を行うと剛性行列のバンド幅が激増する（３次関数的にバンド幅が増える）ため，現実的ではない．
T4メッシュで最新のEC-SSEとSRIを組み合わせる方が筋が良さそうに思われる． （FEM-T4の10倍以内のバンド幅で抑えられる可能性はある．）
ご清聴ありがとう御座いました．