## Slide 1: 次世代平滑化有限要素法(EC-SSE-SRI-T4)における 圧力チェッカーボーディング抑制法の検討
大西 有希 （東京科学大学）

## Slide 2: 研究背景
実現したい内容
「超」大変形問題を 高精度かつロバストに解きたい．
複雑形状を四面体で解きたい．
微圧縮性が現れる材料も解きたい．
自動リメッシングも実現したい．
接触も扱いたい．
現状
精度・大変形ロバスト性・計算速度 の三拍子が揃った四面体定式化が 今だに確立されていない...
ゴム
プラスチック／ガラス
金属

## Slide 3: エッジ中心ひずみ平滑要素（EC-SSE）の可能性
片持ち梁の曲げのMises応力分布比較 (3節点三角形メッシュ)
T. Jinsong et al., Euro. J. Mech. /A, v95, 2022.
応力分布が階段状で低精度． 実は，せん断ロッキングも 起こしている．
ひずみ/応力が要素内で 線形分布なので高精度．
更にEC-SSEではひずみ/応力の連続性もある．
せん断ロッキングなし．
ただし，微圧縮だと
体積ロッキングあり．
圧力チェッカーあり．
昨年，ポアソン比0.49までのゴム大変形に 拡張してみた 旧 EC-SSE-SRI-T4
Strain Smoothing Element
Edge Center-based SSE
詳細は後述
T3
次世代のS-FEM 「S-FEM 2.0」 と呼ぶにふさわしい 飛躍的進歩
ポアソン比は0.3

## Slide 4: 旧 EC-SSE-SRI-T4の性能
３次元片持梁の微圧縮大たわみ解析
課題 | 状況
精度 | せん断/体積ロッキングはないが， ポアソン比でも 圧力チェッカーボーディングを 抑え切れてはいない． 偏差応力の精度は超優秀．
大変形ロバスト性 | 問題なし．
計算時間 | 同一メッシュの場合，FEM-T4の 約７倍（元のEC-SSEと同じ）．
課題 | 状況
精度 | 
大変形ロバスト性 | 問題なし．
計算時間 | 同一メッシュの場合，FEM-T4の 約７倍（元のEC-SSEと同じ）．
圧力チェッカーボーディングがあると・・・
圧力だけでなく，の値も信用できなくなる．
特に大滑りの接触解析で接触不安定が起こる．
などの問題が生じる．
つまり，旧 EC-SSE-SRI-T4は 駄目とまでは言えないが 決定版の定式化と言うには弱い．

## Slide 5: 研究目的
ゴム大変形用の次世代平滑化有限要素法(EC-SSE-SRI-T4) に唯一残る圧力チェッカーボーディングの問題を低コストで抑制する 改良手法について検討を行う．
※今回は「非整合な静水圧応力積分」を用いる改良（詳細は後述）を試した．
発表目次：
手法： 新旧 EC-SSE-SRI-T4の定式化の紹介
結果と考察：解析例の紹介 と 計算コストの考察
まとめ

## Slide 6: 手法 新旧 EC-SSE-SRI-T4の定式化の紹介

## Slide 7: NS-FEMの定式化概要
下図のような3節点三角形メッシュがあるとする．
各セルのひずみ-変位マトリックスを通常のFEMと同様に作る．
各ノードにて周辺セルのを集め，集めた各セルの体積を重みとしてを平均化し， ノード平滑化領域のを作る．
を用いて各ノードのひずみ・応力・節点内力を計算する．
ガウス点が 各ノードに あるイメージ
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明します．
ひずみ分布は 各平滑化領域内で 一定
三角形/四面体メッシュで せん断・体積ロッキングを 回避できるが，
圧力チェッカーボーディングは 残存してしまう， 疑似低エネルギーモード （アワーグラスモードの類） が現れてしまう．
etc.

## Slide 8: ES-FEMの定式化概要
下図のような3節点三角形メッシュがあるとする．
各セルのひずみ-変位マトリックスを通常のFEMと同様に作る．
各エッジにて周辺セルのを集め，集めた各セルの体積を重みとしてを平均化し， エッジ平滑化領域のを作る．
を用いて各エッジのひずみ・応力・節点内力を計算する．
etc.
ガウス点が 各エッジ中心に あるイメージ
ひずみ分布は 各平滑化領域内で 一定
三角形/四面体メッシュで せん断ロッキングを 回避できるが，
体積ロッキングも 圧力チェッカーボーディングも 回避できない．
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明します．

## Slide 9: EC-SSEの定式化概要
ES-FEMと同じ手順で各エッジのを作る．
は各エッジ中心の物で，各セル内で線形分布だと考える．
をセル内の３ガウス点へと外挿してを作る．
を用いて各ガウス点のひずみ・応力を計算し，三角形２次要素と同様に ガウスの３点積分で節点内力を計算する．
三角形/四面体メッシュで せん断ロッキングを 回避できる上に， ひずみ/応力の メッシュ収束が極めて速い
ひずみ分布は 各セル内で線形 かつ エッジ中心で連続
ひずみ平滑化を ２回行って ガウス点で ひずみ/応力を 評価・積分する
体積ロッキングも 圧力チェッカーボーディングも 回避できない．
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明します．

## Slide 10: 旧 EC-SSE-SRIの定式化概要
微圧縮材料に対応するため，EC-SSEに選択的低減積分(SRI)を適用．
(1) EC-SSEによる各ガウス点での偏差ひずみの計算
(3) NS-FEMによる各節点での 体積ひずみの計算
(5) 節点内力の組み立て
(2) 各ガウス点での偏差応力と その節点内力寄与の計算
(4) 各節点での静水圧応力と その節点内力寄与の計算
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明します．
偏差 成分
体積 成分
選択的低減積分 (SRI)
体積ロッキングの回避
せん断ロッキングの回避
せん断応力精度の向上
圧力チェッカーボーディング の残存
改良 不要
改良 必要

## Slide 11: 新 EC-SSE-SRIの定式化概要
微圧縮材料に対応するため，EC-SSEに選択的低減積分(SRI)を適用．
(1) EC-SSEによる各ガウス点での偏差ひずみの計算
(3) 二重平滑を経た各セルでの 体積ひずみの計算
(5) 節点内力の組み立て
(2) 各ガウス点での偏差応力と その節点内力寄与の計算
(4) 各セルでの静水圧応力と その節点内力寄与の計算
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明します．
偏差 成分
体積 成分
選択的低減積分 (SRI)
体積ロッキングの回避
圧力チェッカーボーディング のより強い抑制
せん断ロッキングの回避
せん断応力精度の向上
※二重平滑 節点でのひずみ平滑(NS-FEM)の後に， セルでのひずみ平滑(NS-FEM-1)を行う．

## Slide 12: 新 EC-SSE-SRIの応力積分
あるセルにおける静水圧応力積分（１点積分）の式：
を用いることで節点内力の分配範囲が狭くなる（左辺ベクトルは４節点分のみ）．
他方，はセル周辺の多数のセルから算出される．
簡単に言うと「広く集めて,狭く配る」静水圧応力積分で圧力チェッカーボーディングを抑え込む．
デメリットとして，非整合な応力積分により動解析時のエネルギー発散が起きる． （ の形式でなくなることにより正定値性が失われる．）静解析なら大丈夫．
静水圧応力の 節点内力寄与
標準的な FEM-T4の Bマトリックス
二重平滑を経たひずみ の体積成分から 算出された静水圧応力
標準的な FEM-T4の セル体積
【お詫び】 予稿集では誤って「」と記載されています．お詫びして訂正いたします．

## Slide 13: 結果と考察 解析例の紹介 と 計算コストの考察

## Slide 14: 片持ち梁の曲げ解析
概要
10 m x 1 m x 1 m の片持ち梁の先端に死荷重．
Neo-Hook超弾性体（）
先端の最終たわみが約6.5 mの大たわみ問題．
Dead Load
静的 陰解法

## Slide 15: 片持ち梁の曲げ解析
Mises応力 解析結果 （最終状態）
静的 陰解法
両者共に綺麗で，ほとんど違いはない．
節点変位・反力にも問題なし（詳細略）．
新 EC-SSE-SRI-T4
旧 EC-SSE-SRI-T4
（参考)標準的な FEM-T4の場合

## Slide 16: 片持ち梁の曲げ解析
圧力 解析結果 （最終状態）
静的 陰解法
旧定式化では圧力チェッカーボーディングが若干残っている．
新定式化ではほぼ気にならない程に圧力チェッカーボーディングが抑制できている!!
新 EC-SSE-SRI-T4
旧 EC-SSE-SRI-T4
（参考)標準的な FEM-T4の場合

## Slide 17: ブロックの圧力押込解析
概要
1/4モデル．
Arruda-Boyce超弾性体 ().
上面の1/4の領域に圧力を加えて押し込む．
Load
静的 陰解法

## Slide 18: ブロックの圧力押込解析
新 EC-SSE-SRI-T4 Mises応力解析結果
静的 陰解法
Mises応力に大きな問題はなく 大変形ロバスト性もそこそこ．

## Slide 19: ブロックの圧力押込解析
新 EC-SSE-SRI-T4 圧力解析結果
静的 陰解法
最終状態の分布だと チェッカーボードが目立つが， 途中までは妥当な分布を 示している．

## Slide 20: フィラー充填ゴムの引張解析
概要
1/8モデル
鉄フィラー： Neo-Hook超弾性体（）
ゴム: Neo-Hook超弾性体（）
静的 陰解法

## Slide 21: フィラー充填ゴムの引張解析
新 EC-SSE-SRI-T4 Mises応力解析結果
静的 陰解法
Mises応力分布に問題はなく，実用上充分な大変形ロバスト性がある．
188％公称引張 で収束困難

## Slide 22: フィラー充填ゴムの引張解析
新 EC-SSE-SRI-T4 圧力解析結果
静的 陰解法
鉄フィラー部のみならず ゴム部でも綺麗な圧力分布を示しており，圧力チェッカーボーディングはほとんど見られない．
188％公称引張 で収束困難

## Slide 23: 計算時間に関する考察
陰解法の計算時間の大部分は剛性方程式を解くことに費やされるため， 剛性マトリックスのサイズが計算時間に直結する．
S-FEMファミリーは純粋な変位型の定式化なので， 剛性マトリックスの行数/列数（自由度の数）はFEM-T4と全く同じ．
要素をまたぐ歪み平滑化を繰り返す毎に剛性マトリックスのバンド幅は広がる．
定式化 | のバンド幅 | 対FEM-T4比
FEM-T4 | 約14節点3自由度 | 1 倍
FEM-T10 | 約28節点3自由度 | 約2倍
ES-FEM-T4 | 約45節点3自由度 | 約3倍
NS-FEM-T4 | 約60節点3自由度 | 約4倍
EC-SSE-T4, 新旧 EC-SSE-T4-SRI | 約94節点3自由度 | 約7倍
定式化 |  | 対FEM-T4比
FEM-T4 |  | 1 倍
FEM-T10 |  | 約2倍
ES-FEM-T4 |  | 約3倍
NS-FEM-T4 |  | 約4倍
EC-SSE-T4, 新旧 EC-SSE-T4-SRI |  | 約7倍
計算時間は元々のEC-SSEから増加しない．

## Slide 24: まとめ

## Slide 25: 新 EC-SSE-SRI-T4のまとめ
ゴム大変形用の次世代平滑化有限要素法である「EC-SSE-SRI-T4」に対し，圧力チェッカーボーディングを低減させる新手法を提案した．
ポアソン比0.49の微圧縮問題おいて，体積成分計算において２回の平滑化＋非整合な応力積分を行うことで圧力チェッカーボーディングがほぼ抑制されることを確認した．
同一メッシュを用いた際の計算時間はFEM-T4の約7倍に抑えられている．
ポアソン比を0.4999まで大きくすると疑似低エネルギーモードの様な不安定が生じ，大変形ロバスト性が低下した．従って，提案手法はポアソン比0.49までの使用に制限される．
ご清聴ありがとう御座いました．
もうコレで良くないですか？ 実用化のご相談をお待ちしています．

## Slide 26
付録

## Slide 27: 片持ち梁の曲げ解析
新 EC-SSE-SRI-T4 で初期ポアソン比を 0.5に近づけた場合の 圧力解析結果 （最終状態）
静的 陰解法
0.499なら圧力チェッカーはあるが完走する．
0.4999にすると早期収束困難に陥った．
疑似低エネルギーモードの類だと推定されるが，詳しい発生原因は不明．
なお，旧定式化では早期収束困難は起こらない．
提案手法は初期ポアソン比0.49以下のみを対象とする．

## Slide 28: 円柱の押込解析
概要
上面を面内拘束し軸方向に下向き強制変位．
Neo-Hook超弾性体（）
静的 陰解法

## Slide 29: 円柱の押込解析
新 EC-SSE-SRI-T4 Mises応力解析結果
静的 陰解法
Mises応力分布に問題はなく大変形ロバスト性もそこそこ．
33％公称圧縮で収束困難

## Slide 30: 円柱の押込解析
新 EC-SSE-SRI-T4 圧力解析結果
静的 陰解法
縁周辺（応力特異点） 数セルには振動が見られる が，その他領域では圧力チェッカーボーディングの影響は小さい．
33％公称圧縮で収束困難