## Slide 1: 低コストで圧力チェッカーボーディングを抑制する 改良型４節点四面体エッジベース平滑化有限要素法を用いた 微圧縮大変形解析化有限要素法
大西 有希 （東京科学大学）

## Slide 2: 研究背景
実現したい内容
「超」大変形問題をFEMで 速くロバストかつ正確に解きたい．
複雑形状を四面体で解きたい．
微圧縮性が現れる材料も解きたい．
自動リメッシングも実現したい．
接触も扱いたい．
現状
計算速度・大変形ロバスト性・精度 の三拍子が揃った四面体定式化が まだ確立されていない...
ゴム
プラスチック／ガラス
金属
精度の問題
せん断ロッキング 体積ロッキング 圧力チェッカーボーディング 節点反力振動 など

## Slide 3: 昨年提案したEC-SSE-SRI-T4の性能
３次元片持梁の微圧縮大たわみ解析
定式化の４つのポイント（詳細は簡単に後述）：
  選択的低減積分(SRI)
  体積歪みの二重平滑
  非整合な静水圧応力積分
  次世代S-FEM(EC-SSE)の採用
性能：
  圧力チェッカーボーディングを十分に低減．
  各種ロッキングおよび節点反力振動なし．
  大変形ロバスト性も良好．
  計算時間は同メッシュのFEM-T4の約7倍．
初期ポアソン比のNeo-Hooke超弾性体
「大変形ロバスト性」と「精度」の問題はクリアしたが， 「計算速度」だけが未だクリアとは言い難い状況． ⇒次世代S-FEMを捨てて（＝偏差成分の精度を少し落として），もうチョット速くした方が良いのではないか？
大西，計算工学講演会，2025/6.
実用性は充分
圧力とMises応力の精度がアンバランス

## Slide 4: 研究目的
微圧縮大変形問題に対し，
偏差成分の計算には古典的なES-FEMを用い 体積成分の計算にはポイント①～③の最新手法を用いた 低コストな改良手法(ES-FEM-SRI-T4)を提案する．
発表目次：
手法： ES-FEM-SRI-T4の定式化概要
結果と考察：解析例を通じた計算速度・大変形ロバスト性・精度の比較
まとめ
先に結論：かなり上手く行きました!!

## Slide 5: 手法 ES-FEM-SRI-T4の定式化概要

## Slide 6: ES-FEMの定式化概要
下図のような3節点三角形メッシュがあるとする．
各セルのひずみ-変位マトリックスを通常のFEMと同様に作る．
各エッジにて周辺セルのを集め，集めた各セルの体積を重みとしてを平均化し， エッジ平滑化領域のを作る．
を用いて各エッジのひずみ・応力・節点内力を計算する．
etc.
ガウス点が 各エッジ中心に あるイメージ
ひずみ分布は 各平滑化領域内で 一定
三角形/四面体メッシュで せん断ロッキングを 回避できるが，
体積ロッキングも 圧力チェッカーボーディングも 回避できない．
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明します．

## Slide 7: NS-FEMの定式化概要
下図のような3節点三角形メッシュがあるとする．
各セルのひずみ-変位マトリックスを通常のFEMと同様に作る．
各ノードにて周辺セルのを集め，集めた各セルの体積を重みとしてを平均化し， ノード平滑化領域のを作る．
を用いて各ノードのひずみ・応力・節点内力を計算する．
ガウス点が 各ノードに あるイメージ
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明します．
ひずみ分布は 各平滑化領域内で 一定
三角形/四面体メッシュで せん断・体積ロッキングを 回避できるが，
圧力チェッカーボーディングは 残存してしまう， 疑似低エネルギーモード （アワーグラスモードの類） が現れてしまう．
etc.

## Slide 8: ES-FEM-SRIの定式化概要（①選択的低減積分と②体積歪みの二重平滑）
微圧縮材料に対応するため，選択的低減積分(SRI)を適用．
(1) ES-FEMによる各エッジでの 偏差ひずみの計算
(3) 二重平滑を経た各セルでの 体積ひずみの計算
(5) 節点内力の組み立て
(2) 各エッジでの偏差応力と その節点内力寄与の計算
(4) 各セルでの静水圧応力と その節点内力寄与の計算
簡単のため ２次元の ３節点三角形 メッシュで 説明します．
偏差 成分
体積 成分
選択的低減積分 (SRI)
体積ロッキングの回避
圧力チェッカーボーディング の低減
せん断ロッキングの回避
せん断応力精度の向上
※二重平滑 節点でのひずみ平滑(NS-FEM)の後に， セルでのひずみ平滑(NS-FEM-1)を行う．

## Slide 9: ES-FEM-SRIの定式化概要（③非整合な静水圧応力積分）
あるセルにおける静水圧応力積分（１点積分）の式：
を用いることで節点内力の分配範囲が狭くなる（左辺ベクトルは４節点分のみ）．
他方，はセル周辺の多数のセルから算出される．
要するに「広く集めて,狭く配る」静水圧応力積分で圧力チェッカーボーディングを強力に低減．
デメリットとして，非整合な応力積分により動解析時のエネルギー発散が起きる （ の形式でなくなることにより正定値性が失われる）が，静解析なら大丈夫．
静水圧応力の 節点内力寄与
標準的な FEM-T4の Bマトリックス
二重平滑を経たひずみ の体積成分から 算出された静水圧応力
標準的な FEM-T4の セル体積
定式化のポイントはこれだけ． 偏差/体積成分共に計算を出来るだけシンプルにして計算速度低下を回避した．

## Slide 10: 結果と考察 解析例を通じた計算速度・大変形ロバスト性・精度の比較

## Slide 11: 片持ち梁の大ひずみ曲げ解析
概要
10 m x 1 m x 1 m の片持ち梁の先端に死荷重．
Neo-Hook超弾性体（）
先端の最終たわみが約6.5 mの大たわみ問題．
先端荷重が20 MNとなった時点の応力分布を比較．
Dead Load
静的 陰解法

## Slide 12: 片持ち梁の大ひずみ曲げ解析
最終状態のMises応力分布の比較
静的 陰解法
C3D4は体積ロッキングしており問題外．C3D4Hは分布がやや粗く，せん断ロッキングも起こしている．
S-FEM２種は問題無し．
SelectiveES/NS -FEM-T4
ES-FEM-SRI-T4
ABAQUS C3D4H
ABAQUS C3D4

## Slide 13: 片持ち梁の大ひずみ曲げ解析
最終状態の圧力分布の比較
静的 陰解法
ES-FEM-SRI-T4のみ，圧力チェッカーボーディングが抑制された実用に耐える圧力分布を示している．
圧力の精度が悪いとの精度も同じだけ悪くなってしまうので，軽々に看過できる問題ではない．
SelectiveES/NS -FEM-T4
ES-FEM-SRI-T4
ABAQUS C3D4H
ABAQUS C3D4

## Slide 14: 円柱の大変形押込解析
概要
上面を面内拘束し軸方向に下向き強制変位．
Neo-Hook超弾性体（）
静的 陰解法

## Slide 15: 円柱の大変形押込解析
Z方向 変位分布 時刻歴 の比較
静的 陰解法
ES-FEM-SRI-T4の大変形ロバスト性は若干落ちるが，比較的小幅な違いに留まっている．
SelectiveES/NS-FEM-T4
ES-FEM-SRI-T4

## Slide 16: 円柱の大変形押込解析
公称46％圧縮時点のMises応力分布の比較
静的 陰解法
偏差成分の計算法は両者同じなので，ほとんど違いは見られない．
SelectiveES/NS-FEM-T4
ES-FEM-SRI-T4

## Slide 17: 円柱の大変形押込解析
公称46％圧縮時点の圧力分布の比較
静的 陰解法
ES-FEM-SRI-T4の方が明らかに圧力チェッカーボーディングが少なく，実用に耐える精度．
※ SelectiveES/NS-FEM-T4は節点周りで， ES-FEM-SRI-T4はセル単位で 圧力が区分一定であることに要注意．
SelectiveES/NS-FEM-T4
ES-FEM-SRI-T4

## Slide 18: フィラー充填ゴムの大変形引張解析
概要
1/8モデル
鉄フィラー： Neo-Hook超弾性体（）
ゴム: Neo-Hook超弾性体（）
高さ0.5 mだったのを1.3 m超になるまで引き伸ばした際の応力分布をS-FEM２種で比較．
静的 陰解法

## Slide 19: フィラー充填ゴムの大変形引張解析
Z方向変位分布 時刻歴の比較
静的 陰解法
ES-FEM-SRI-T4
SelectiveES/NS-FEM-T4
ES-FEM-SRI-T4の大変形ロバスト性は若干落ちるが，比較的小幅な違いに留まっている．
SelectiveES/NS-FEM-T4
ES-FEM-SRI-T4

## Slide 20: フィラー充填ゴムの大変形引張解析
2.6倍伸長時点の Mises応力分布の 比較
静的 陰解法
偏差成分の計算法は両者同じなので，ほとんど違いは見られない．
SelectiveES/NS-FEM-T4
ES-FEM-SRI-T4

## Slide 21: フィラー充填ゴムの大変形引張解析
2.6倍伸長時点の 圧力分布の 比較
静的 陰解法
ES-FEM-SRI-T4はゴム部でも圧力チェッカーボーディングが低減された綺麗な分布．
SelectiveES/NS-FEM-T4
ES-FEM-SRI-T4

## Slide 22: 計算速度に関する考察
陰解法の計算時間の大部分は剛性方程式を解くことに費やされるため， 剛性マトリックスのサイズとバンド幅が計算時間に直結する．
S-FEMファミリーは純粋な変位型の定式化なので， 剛性マトリックスのサイズ（自由度の数）はFEM-T4と全く同じ．
つまり，のバンド幅が計算時間に直結する．
定式化 | のバンド幅 | 対FEM-T4比
FEM-T4 | 約14節点3自由度 | 1 倍
FEM-T10 | 約28節点3自由度 | 約2倍
ES-FEM-T4 | 約45節点3自由度 | 約3倍
NS-FEM-T4, SelectiveES/NS-FEM-T4, ES-FEM-SRI-T4 | 約60節点3自由度 | 約4倍
EC-SSE-T4-SRI | 約94節点3自由度 | 約7倍
定式化 |  | 対FEM-T4比
FEM-T4 |  | 1 倍
FEM-T10 |  | 約2倍
ES-FEM-T4 |  | 約3倍
NS-FEM-T4, SelectiveES/NS-FEM-T4, ES-FEM-SRI-T4 |  | 約4倍
EC-SSE-T4-SRI |  | 約7倍
理論的にも実測でも，計算時間は従来の標準S-FEMとほぼ同じ．
要素をまたぐ歪み 平滑を繰り返す毎に 剛性マトリックスの バンド幅は広がる．
FrontISTRにも 採用されている 従来の標準S-FEM

## Slide 23: まとめ

## Slide 24: ES-FEM-SRI-T4のまとめ
微圧縮解析に現れる圧力チェッカーボーディングを低コストで抑制できる新しい平滑化有限要素法「ES-FEM-SRI-T4」を提案した．
SRIの枠組みの中で，偏差成分には古典的なES-FEM，体積成分には二重平滑を用いた．
「速い・強い・確か」の三拍子(速い計算速度・強い大変形ロバスト性・確かな精度)をバランス良く達成していることを示した.
同一メッシュでの計算時間はFEM-T4の約4倍で，従来の標準S-FEMと同等．
ポアソン比0.49の微圧縮大変形解析において，従来の標準S-FEMと同等の大変形ロバスト性がある上，圧力チェッカーボーディング少ない高精度な解が得られる．
微圧縮大変形の静解析に対して大きな欠点がひとつも無い定式化であり，提案手法はこれ以上の改良が難しい１つの完成形ではないかと考えている．
これからの普及と実用化に乞うご期待．
ご清聴ありがとう御座いました．

## Slide 25: 付録

## Slide 26: 剛性マトリックスのバンド幅
S-FEMの剛性マトリックスのバンド幅は標準的なFEMより広い． ＜2次元T3メッシュの場合＞
3次元T4メッシュの場合，各定式化の節点バンド幅はそれぞれ約14，45，60となる． →同じメッシュなら，FEM-T4よりES-FEM-T4は約3倍計算が遅い． 同様に，NS-FEM-T4，SelectiveES/NS-FEM-T4，およびES-FEM-SRI-T4は約4倍遅い．
FEM-T3 (バンド幅: 7)
ある節点は 6個のセルに参照される 自身を含め 7個の節点と手を繋ぐ
ES-FEM-T3 (バンド幅: 13)
ある節点は 12本のエッジに参照され， それらは12個のセルに参照される
自身を含め 13個の節点と手を繋ぐ
NS-FEM-T3 (バンド幅: 19)
ある節点は 自身を含め7個の節点に参照され， それらは24個のセルに参照される
自身を含め 19個の節点と手を繋ぐ

## Slide 27: ブロックの圧力押込大変形解析
概要
1/4モデル．
Arruda-Boyce超弾性体 ().
上面の1/4の領域に圧力を加えて押し込む．
押込圧力を1秒あたり30 MPaずつ増やした際の応力分布をS-FEM２種で比較．
Load
静的 陰解法

## Slide 28: ブロックの圧力押込大変形解析
Z方向変位分布時刻歴の比較
静的 陰解法
ES-FEM-SRI-T4の大変形ロバスト性は若干落ちるが，比較的小幅な違いに留まっている．

## Slide 29: ブロックの圧力押込大変形解析
1.2 GPa加圧時点のMises応力分布の比較
静的 陰解法
偏差成分の計算法は両者同じなので，ほとんど違いは見られない．

## Slide 30: ブロックの圧力押込解析
1.2 GPa加圧時点の圧力分布の比較
静的 陰解法
ES-FEM-SRI-T4の方が明らかに圧力チェッカーボーディングが少なく，実用に耐える精度．
※ SelectiveES/NS-FEM-T4は節点周りで， ES-FEM-SRI-T4はセル単位で 圧力が区分一定であることに要注意．
SelectiveES/NS -FEM-T4
ES-FEM-SRI-T4