## Slide 1: 3D cine PC-MR 血流速度測定を用いた CFD血流解析の正確な流入出境界条件 の決定法
東京工業大学 | 大西 有希，青木 康平，天谷 賢治，
(株)アールテック | 清水 利恭，
名古屋大学 | 礒田 治夫，
浜松医科大学 | 竹原 康雄，
(株)アールテック | 小杉 隆司．

## Slide 2: はじめに
脳動脈瘤の破裂危険性などを定量的に 評価する診断手法として「患者固有CFD 血流解析」の実現が期待されている．
★CFD血流解析の三大要件★
  血管形状の抽出
  血液粘性モデルの設定
  流入出境界条件の決定
いずれが不正確でも
CFD血流解析は
実用たり得ない
本発表は「３．流入出境界条件の決定」
に焦点を合わせる． （残る１．と２．については，３つ後の講演にて発表）

## Slide 3: 研究背景と動機
【流入出境界条件決定法の現状】
  標準的とされる流量を与える
  WSSが標準的な値となるような流量を与える
  上記流量をWomersly流速プロファイルで与える
  物理的根拠に乏しい
  2D cine PC-MRで測定した断面流速分布を与える
  測定誤差が大き過ぎる
流入出境界条件を正確に決定する方法は
  未だ確立されていない

## Slide 4: 研究目的
【研究目的】
3D cine PC-MR（4D-Flow）を用いることにより，CFD血流解析の正確な流入出境界条件（BC）
の決定法を提案する．
【本発表の流れ】
4D-Flow測定誤差評価実験
提案するBC決定法
実験による検証
まとめ

## Slide 5
4D-Flow測定誤差評価実験

## Slide 6: 4D-Flow測定誤差評価実験（装置）
二重円筒から成る回転式ファントム
40wt%グリセリン水溶液（造影剤なし）
GEHC Signa HDxt 3.0T ＋ 8ch Brain Array
内側円筒容器を剛体回転 ⇒ 流体も剛体回転

## Slide 7: 4D-Flow測定誤差評価実験（結果）
ある水平断面上の流速分布
流れのおよその分布は測定出来ている
明らかに不正な流速点が多数存在する
ランダム誤差が含まれているように見える
回転速度が0 rpmの場合
回転速度が360 rpmの場合

## Slide 8: 4D-Flow測定誤差評価実験（結果）
成分毎の測定誤差のヒストグラム
を計算
全成分で平均値ほぼゼロの正規分布をしている
分散は相当大きい （0 rpmで34.5 mm/s，360 rpmで98.3 mm/s）
回転速度が0 rpmの場合
回転速度が360 rpmの場合

## Slide 9: 4D-Flow測定誤差評価実験（考察）
【実験から得られた知見】
各ピクセルにおける4D-Flow測定流速の生データは大きな誤差を含んでおり，CFD血流解析の流入出境界条件として直接用いるには不適当である．
大数の法則により，多数の4D-Flow流速の生データを空間的に平均化したもの（例えば断面流量）は正確となることが期待できる．

## Slide 10
提案する流入出境界条件（BC）の決定法

## Slide 11: 提案するBC決定法
【決定手順】
断面流量
の推定
流速分布の
スムージング
流速分布の
流量補正

## Slide 12: 決定手順（１） 断面流量の推定
【ポイント】
  血液は非圧縮性流体とみなせる
  血流量に対して血管の膨張・収縮体積は充分小さい
⇒ 血管分岐が無い限り，流量はあらゆる断面で等しい
【推定方法】
  BC面近傍に多数の仮想断面を作成
  各仮想断面の断面流量を計算
  全の平均を計算する
  大数の法則より，を大きくすればは真値に収束

## Slide 13: 決定手順（１） 断面流量の推定
【推定方法の続き】
  全流入出境界の流量の和がゼロとなるよう に対して最小ノルム補正を行う．
  例）
  補正後の断面流量を推定値とする．
制約条件
評価関数
  充分長く血管が撮影されている場合，を流量BCで使用

## Slide 14: 決定手順（２） 流速分布のスムージング
【ポイント】
  4D-Flow測定生データから得たBC面上の流速分布は ギザギザ ⇒ ローパスフィルタでスムージング
【スムージング手法】
  移動最小二乗法（MLS）を使用
  BC面上のFVMコントロールポイントをMLS評価点

## Slide 15: 決定手順（３） 流速分布の流量補正
【ポイント】
  手順（１）より，正確な流量が決定
  手順（２）より，およその流速分布が決定
  ⇒ 流速分布の流量を正確な流量に一致させる
【補正手法】
  流速分布全体を定数倍するだけ
この流速分布を
流速BCとして
使用する

## Slide 16
検証実験

## Slide 17: 検証実験（装置）
内径３mmの直管と曲がり管を撮影
作動流体はグリセリン水溶液（造影剤なし）
定常流ポンプで定常層流を作成
流量をメスシリンダーで測定
直管
曲がり管

## Slide 18: 検証実験（撮影結果）
4D-Flow流速ベクトル分布の生データ
実際は層流であるが，まるで乱流に見える程 大きな測定誤差を含んでいる．
直管
曲がり管

## Slide 19: 検証実験（流量の比較）
１１個の仮想断面を用いて流量を推定
誤差２％程度で流量が推定できた
 | 正解流量 [mm3/s] | 推定流量 [mm3/s] | 誤差
直管 | 1150.1 | 1130.3 | 1.7%
曲がり管 | 1860.2 | 1882.9 | 1.2%
直管
曲がり管

## Slide 20: 検証実験（断面流速の比較）
流速分布もそれなりに正解と合致している
直管
曲がり管
正解
提案手法

## Slide 21: 検証実験（断面流速の比較）
流量は充分正確 ＋ 流速分布もそれなりに合致
短い助走距離で正確な流れと一致する
実用的に充分な精度で境界条件を決定出来ている
直管
曲がり管

## Slide 22
まとめ

## Slide 23: まとめ
  3D cine PC-MR（4D-Flow）を利用したCFD血流解析における正確な流入出境界条件の決定法を提案した．
  直管および曲がり管を用いて提案手法の精度検証実験を行い，実用的に充分な精度を持つことを確認した．
  本成果により，CFD血流解析の三大要件の１つを満足させることが出来る．
残る２つの要件（形状抽出，血液粘性）については
３つ後の講演で発表します．

## Slide 24
付録

## Slide 25: 11断面流量の内訳の一例
断面番号 | 断面流量 [mm3/s]
断面１ | 1090
断面２ | 1141
断面３ | 1155
断面４ | 1107
断面５ | 1117
断面６ | 1163
断面７ | 1226
断面８ | 1150
断面９ | 1221
断面10 | 1310
断面11 | 1324
平均値：1182.2 mm3/s， 標準偏差：75.1 mm3/s
正解値：1150.3 mm3/s， 推定誤差：2.8 %

## Slide 26: Phase Contrast (PC) cine MRの原理
Phase Contrast法
Velocity encoding (VENC) により遅いあるいは速い 流れに感度を合わせる
心電図同期により心周期の様々な時間に複数の画像を収集し、心周期の各ポイントの画像を得る手法
マグニチュード画像と位相画像が生成される
cine MR法

## Slide 27: ２次元シネ位相コントラス磁気共鳴法 （2D cine PC MR）
マグニチュード画像
X方向にエンコードした位相画像
Y方向にエンコード した位相画像
位相情報を合成
流速ベクトル画像

## Slide 28: ３次元シネ位相コントラス磁気共鳴法 （3D cine PC MR = 4D Flow）
M. Markl et al. JMRI, (2003)

## Slide 29: 4D-Flowの原理
撮像シークエンスはradiofrequency-spoiled gradient-echoが基本
３軸全てに速度エンコード（時間軸と合わせて４次元データ）
Segmented k-spaceでデータ収集
心電図に同期させてデータ収集
時間分解能は 4*4*TR
～
～
～
～
20 phases
信号強度図
X方向の速度成分を持つ３次元データ
心電図
Z方向の速度成分を持つ３次元データ
Y方向の速度成分を持つ３次元データ

## Slide 30: 4D-Flowの長所
【2D cine PC-MRに対する長所】
１回の撮影で血管形状と流速分布が同時に測定できる ⇒ 患者負担と費用を抑えられる